RAPORT ODDZIAŁYWANIA

NA ŚRODOWISKO

BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

W ALEKSANDRII

Zleceniodawca : 	BG INVEST Sp. z o. o.

Aleksandria 26a

96-  330 Puszcza Mariańska

Lokalizacja :		Aleksandria

Gmina Puszcza Mariańska

Powiat Żyrardów,

Województwo Mazowieckie

Działki o numerach ewidencyjnych: 228 i 180

Wykonawcy: zespół EKO–PROJEKT

| Specjalista ds. gospodarki odpadami mgr inż. Anna Rodak |  |
| --- | --- |
| Specjalista ds. ochrony powietrza atmosferycznego mgr inż. Aleksandra Kiersztyn |  |
| Specjalista ds. ochrony przyrody inż. Ewelina Świerkowska |  |
| Specjalista ds. ochrony przed hałasem Michał Złakowski |  |
| Kierownik projektu i nadzór merytoryczny mgr Marek Benedykciński |  |

Poznań, czerwiec 2010 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	4

1.1. Przedmiot opracowania	4

1.3. Podstawa prawna	6

1.4. Materiały źródłowe	8

1.5. Osoba do kontaktu	9

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia	9

2.1. Prowadzący instalację	9

2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia	9

2.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu	10

2.4. Rodzaj prowadzonej działalności	11

2.5. Opis rozwiązań technicznych i technologicznych	13

2.6. Technologia procesu fermentacji beztlenowej	21

2.6.1. Mechanizm powstawania biogazu	22

2.6.2. Parametry procesu	23

2.6.3. Bakterie metanowe	23

3. Opis istniejących elementów przyrodniczych	24

3.1. Warunki geologiczne i glebowe	24

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne	25

3.2.1. Wody powierzchniowe	25

3.2.2. Wody podziemne	26

3.3. Warunki klimatyczne	28

3.4. Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	31

3.5. Klimat akustyczny	34

3.5.1. Hałas przemysłowy	34

3.5.2. Hałas komunikacyjny – drogowy	34

3.6. Obszary cenne przyrodniczo	35

4. Opis istniejących zabytków chronionych będących w zasięgu planowanego przedsięwzięcia	43

5. Analiza wariantów planowanego przedsięwzięcia	44

5.1. Niepodejmowanie przedsięwzięcia	44

5.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, analiza wariantu              lokalizacji inwestycji	44

5.3. Porównanie wariantów przedsięwzięcia	45

6. Przewidywane oddziaływanie na środowisko	47

6.1. Opis metod prognozowania	47

6.1.1. Powietrze atmosferyczne	47

6.1.2. Emisja hałasu	48

6.1.3. Zrzuty ścieków	50

6.1.4. Gospodarka odpadami	50

6.2. Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby	50

6.2.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	50

6.2.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji	51

6.2.3. Oddziaływanie w fazie likwidowania inwestycji	51

6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	51

6.3.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	51

6.3.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji	52

6.3.3. Oddziaływanie w fazie likwidowania inwestycji	53

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa	53

6.4.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzanie ścieków	53

6.4.2. Wody opadowe odprowadzane z terenu inwestycji	54

6.5. Oddziaływanie na powietrze	56

6.5.1. Emisja z procesów grzewczych	56

6.5.2. Emisja liniowa z obsługi komunikacyjnej	57

6.5.3. Emisja z procesów technologicznych	59

6.5.4. Stan jakości powietrza w fazie eksploatacji inwestycji	61

6.6. Gospodarka odpadami	63

6.6.1. Wymagania formalno-prawne	63

6.6.2. Źródła emisji odpadów	64

6.6.3. Rodzaje odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji	65

6.6.4. Rodzaje powstających odpadów na etapie eksploatacji zakładu	67

6.6.5. Rodzaje powstających odpadów na etapie ewentualnej likwidacji        przedsięwzięcia	72

6.6.6. Wyszczególnienia rodzajów oraz ilości odpadów przewidzianych do odzysku	75

6.6.7. Wnioski i zalecenia	76

6.7. Oddziaływanie na klimat akustyczny	76

6.8. Oddziaływanie na obiekty ochrony obszarowej	78

6.9. Oddziaływanie na dobra kultury	79

6.10. Oddziaływanie na krajobraz	79

6.11. Oddziaływanie na ludzi	79

6.12..Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego  	    przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie,      pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-       i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko	80

6.13. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko	82

7. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu,         ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko	83

7.1. Powietrze atmosferyczne	83

7.2. Hałas	83

7.3. Gospodarka odpadami	84

7.4. Wody powierzchniowe i podziemne	84

7.5. Fauna i flora	84

7.6. Powierzchnia ziemi	84

7.7. Dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy	85

8.  Poważne awarie	85

9. Obszar ograniczonego użytkowania	86

10. Oddziaływanie transgraniczne inwestycji	87

11. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem…………………………………………………..87

12. Porównanie zastosowanej technologii z art. 143 Ustawy          Prawo ochrony środowiska	88

13. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej	89

14. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego  	 przedsięwzięcia	89

14.1. Etap budowy	89

14.2. Etap eksploatacji	92

15. Opis metod prognozowania	94

16. Trudności jakie napotkano opracowując raport	94

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	94

18. Wykaz załączników	97

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę biogazowni rolniczej w miejscowości Aleksandria, zlokalizowanej w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim. Realizacja inwestycji planowana jest w miejscowości Aleksandria na działkach o numerach ewidencyjnych 228 i 180, w obrębie 0001-Aleksandria.

Zgodnie z art. 59 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udzieleniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227) inwestycja jest zaliczana do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Należy zaznaczyć, że omawiana inwestycja, ze względu na charakter swojej działalności zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
nie ma charakteru obligatoryjnego, zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz.U. 2007  Nr 158, poz. 1105).

Obowiązek sporządzenia raportu i jego zakres, wynika z postanowienia z dnia 
6 lipiec 2010, sygnatura: OŚ. 7336/2/2010 wydanego przez Burmistrza Gminy Puszcza Mariańska na podstawie uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 czerwca 2010, znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6614-972/10 oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Żyrardowie z dnia 
1 lipiec 2010 , znak: ZNS/712/18/2010 .

## 1.2. Cel i zakres oceny

Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko planowanego  przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w miejscowości Aleksandria, w gminie Puszcza Mariańska. Realizacja inwestycji jest planowana na działkach ewidencyjnych o numerach ewidencyjnych 228 i 180 obręb 0001- Aleksandria
o następujących powierzchniach:

- działka nr 180 – 1,48 ha,

- działka nr 228 – 1,84 ha.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w miejscowości Aleksandria, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim. Teren przeznaczony pod budowę biogazowni na działce o numerze 228 składa się obecnie z gruntów ornych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren działek w odległości 90 m od drogi. Na pozostałą powierzchnię działek , nie objętą MPZP Inwestor wystąpi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowe działki rozgranicza droga powiatowa. Inwestycja obejmuje również budowę wjazdu i drogi wewnętrznej o długości 120 m na działce nr 228. Na działce o numerze ewidencyjnym 180 znajdować się będzie zaplecze socjalno – bytowe w postaci istniejącego obecnie budynku, należącego do Inwestora.

Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji 
na obecnym etapie jest jednym z warunków koniecznych do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z uwagi 
na zakwalifikowanie przedmiotowego obiektu do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywny, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, 
poz. 1227).

Opracowanie, zgodnie z w/w ustawą, obejmuje opis istniejącego stanu środowiska, realizację przedsięwzięcia oraz prognozę skutków, jakie przedsięwzięcie spowoduje dla środowiska w fazie budowy oraz eksploatacji. Uwzględniono oddziaływanie inwestycji 
na wszystkie komponenty środowiska, w tym powietrze, hałas, wody powierzchniowe i podziemne oraz glebę.

1.3. Podstawa prawna

Opracowywanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2008 
Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. 2007 Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U., Nr 239, poz. 2019
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U., Nr 92, poz. 880 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U., Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U., Nr 136, poz. 964),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej 
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. 2004 Nr 627 poz. 2657),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U., Nr 8, poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 119, poz. 998),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30  poz. 213),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009 Nr 5 poz. 31),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zakresu 
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2008 
Nr 216, poz. 1377),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008, Nr 215, 1366),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2004 Nr 229, poz. 2313),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., Nr 137, poz. 984),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych masz substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U., Nr 180, poz. 1867),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2007 Nr 158, poz. 1105).

1.4. Materiały źródłowe

Podstawę niniejszego opracowania stanowiły następujące materiały:

- Błażejewski R. „Kanalizacja wsi”. Wyd. Pol. Zrzesz. Inż. i Tech. Sanit. Poznań 2003,

- Burton C., Turner C. „Manure management, Treatment strategies for sustainable agriculture”. 2003,

- Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A. „Energia odnawialna – możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie”. Kraków-Lublin-Warszawa 2003,

- Grzesik K. „Wykorzystanie biogazu jako źródła energii”. Zak. Kształt. i Ochr. Środ., Wydz. Geod. Górn. i Inż. Środ. AGH Kraków 2008,

- Jędrzejewska-Cicińska M., Kozak K., Krzemieniowski M. „ Energetyka i Ekologia”. 2007,

- Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”. Wyd. PWN Warszawa 2002,

- Woś A. „Klimat Polski". Wyd. PWN, Warszawa 1999

- Krasowski E., Krasowska M. „Gospodarka energetyczna w rolnictwie”. Wyd. AR Lublin 2001,

- Ledakowicz S., Krzystek L. „Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego”. Biotechnologia 3, 2005,

- Lewandowski W. „Proekologiczne odnawialne źródła energii”. Wyd. III zmienione. Wyd. Naukowo-Techniczne  Warszawa  2006,

- Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz równoważnych Dyrektyw Unii Europejskiej (UE),

- Szlachta J. „Możliwości produkcji biogazu na bazie surowców rolniczych”. Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy. Wrocław 2007,

- Szpindor A. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi”. Wyd. Arkady 1998,

- Rufin Makarewicz, „Hałas w środowisku”, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1996,

- Rufin Makarewicz, „Dźwięk w środowisku”, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1994,

- Kucharski R. J. i in., Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988,

- Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie powiatu żyrardowskiego,

- L.L. Beranek, Noise and Vibration Control, Inst. Noise Contr. Eng., Washington 1988,

- Program Ochrony Środowiska dla powiatu żyrardowskiego,

- Program Ochrony Środowiska dla województwa mazowieckiego na lata 2007- 2010,

- Dane od inwestora,

- Zasoby internetowe.

1.5. Osoba do kontaktu

Osobą koordynującą prace nad Raportem:

Marek Benedykciński

tel./fax: (61) 667 51 65

tel. kom.: 600 914 508

e-mail: biuro@eko-projekt.com

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

2.1. Prowadzący instalację

Prowadzącym instalację jest:

Michał Wacławek

Aleksandria 26a

96-330 Puszcza Mariańska

2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na budowie biogazowni rolniczej. Jest to instalacja służąca do produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biogaz, który uzyskuje się 
w procesie fermentacji biomasy. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia substratem do produkcji biogazu będą: odpady z warzyw, wytłoki z jabłek, wywar gorzelniany, odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego, obornik kurzy, gnojowica, kukurydza.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na obszarze działek ewidencyjnych o numerach 228 i 180, w obrębie 0001-Aleksandria. Działka ta znajduje się w miejscowości Aleksandria, w województwie mazowieckim.

Otoczenie działki, na której planowana jest realizacja inwestycji stanowią tereny użytkowane rolniczo oraz tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług. Tereny w odległości 100 m od wschodniej granicy działki o 
nr ewidencyjnym 180 przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego na głębokość 90 m od drogi o symbolu KD3 pod zabudowę mieszkaniowo jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług o symbolu MN/RM oraz od zachodniej granicy powyższej działki na głębokość 90 m od drogi o symbolu KD3 jako tereny rolne o symbolu R. Tereny położone na głębokość powyżej 90 m od drogi nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast tereny wokół działki o numerze 228 położone na głębokość 90 m od drogi publicznej o numerze KD 3 w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług.

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości około 50 metrów, w kierunku północno-zachodnim od granicy działki na którym planuje się przedsięwzięcie.

Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację inwestycji wraz z prognozowanym zasięgiem oddziaływania.

Rycina 1

Lokalizacja inwestycji wraz z prognozowanym zasięgiem oddziaływania

2.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja polegająca na budowie biogazowni zlokalizowana zostanie na działce 
nr 228 o powierzchni 10,840 m2. Obecnie na terenie działki nie występuje żadna zabudowa, jest to obszar rolniczy. Powierzchnię ok. 3200 m2 zajmować będzie zabudowa, 1000 m2 stanowić będą powierzchnie o utwardzonej nawierzchni. Pozostałą część działki 5000 m2 zajmować będzie powierzchnia biologicznie czynna. Wzdłuż granic działki, w ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor planuje nasadzenia drzew i krzewów.

Działka na której zlokalizowane zostanie zaplecze socjalno – bytowe  o nr 180, ma powierzchnię  10,480 m2. Około 150 m2 stanowi obecnie istniejący budynek o funkcji mieszkalno – użytkowej należący do Inwestora, pozostała część terenu nie jest przewidziana do zagospodarowania w ramach planowanej Inwestycji.

Zgodnie z pismem wydanym przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 31 maja 2010 r. o sygnaturze ZP.7328/170/2010, teren pod przedmiotową inwestycję w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej  uchwałą  Nr XXXIII/195/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 jest przeznaczony:

- W odległości 100 m od wschodniej granicy działki o nr ewidencyjnym 180 przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego na głębokość 90 m od drogi o symbolu KD3 pod zabudowę mieszkaniowo jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług o symbolu MN/RM

- Od zachodniej granicy powyższej działki na głębokość 90 m od drogi o symbolu KD3 jako tereny rolne o symbolu R.

- Tereny położone na głębokość powyżej 90 m od drogi nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Tereny wokół działki o numerze 228 położone na głębokość 90 m od drogi publicznej o numerze KD 3 w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług.

2.4. Rodzaj prowadzonej działalności

Podstawowym przedmiotem działalności biogazowni jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o biogaz uzyskiwany metodą metanowej fermentacji biomasy. Substratem do produkcji biogazu, w omawianej instalacji będzie obornik bydlęcy oraz kiszonka z kukurydzy.

Dowożony na teren biogazowni materiał wsadowy będzie, za pomocą podajnika, wprowadzany do komory fermentacyjnej. Tutaj, w beztlenowych warunkach, przy udziale mikroorganizmów, będzie produkowany biogaz.

Produkt ten jest nośnikiem energii chemicznej, która w module kogeneracyjnym jest zamieniana na energię elektryczną i cieplną. Moc elektryczna oraz cieplna omawianego agregatu wyniesie około 1,1 MW, a moc cieplna około 1 MW. Ilość produkowanego biogazu wyniesie 4 mln m3/rok. Czas pracy modułu kogeneracyjnego będzie równa 8326 h/rok.

Planowana inwestycja pełnić będzie funkcje produkcji energii odnawialnej z ograniczonej materii odpadowej jak również zaspokoi własne zapotrzebowanie energetyczne na swoją produkcję, a nadwyżkę energii sprzeda za pomocą publicznie dostępnej sieci energetycznej.

Zagospodarowanie energii:

- Energia cieplna: zapotrzebowanie na cele własne biogazowni 240 kW/h,

- Energia elektryczna: zapotrzebowanie na cele własne biogazowni 42 kW/h.

Na potrzeby biogazowni zatrudniona zostanie jedna osoba, korzystająca z istniejących pomieszczeń socjalnych, zlokalizowanych w budynkach na działce o numerze ewidencyjnym 180.

Dodatkowym produktem wytwarzanym w biogazowni jest wartościowy nawóz organiczny, który będzie głównie wykorzystywany w celu użyźniania pól, na których uprawiana będzie kukurydza przeznaczona do produkcji biogazu.

Omawiana biogazownia będzie w ciągu roku w stanie wyprodukować energię elektryczną w ilości 8 734 188 kWh oraz energię cieplną w ilości 8 285 855 kWh. Energia 
ta będzie pokrywać zapotrzebowanie na cele własne instalacji w następujących ilościach:

- 349 692 kWh/rok energii elektrycznej, co stanowi 4,22 % całkowitej ilości,

- 1 998 240  kWh/rok energii cieplnej, co stanowi 22,8 % całkowitej ilości.

Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej będzie sprzedawana zakładowi energetycznemu, w ilości 8 384 496 kWh/rok.

Produkcja energii z biogazu pozwala na uniknięcie emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Proces spalania biogazu cechuje się wielokrotnie niższym wskaźnikiem emisji tlenków siarki (SOX) i azotu (NOX) w porównaniu z produkcją tej samej ilości energii w oparciu o paliwa kopalne. Ponadto całkowicie zostaje wyeliminowana emisja pyłów, a emisja dwutlenku węgla (CO2) jest równoważona przez pochłanianie tego związku przez rośliny będące pokarmem zwierząt lub substratem dla przedmiotowej biogazowni.

Przefermentowana biomasa będzie przechowywana w specjalnym, przeznaczonym 
do tego celu pofermentacyjnym zbiorniku magazynowym, oraz wywożona dwa razy w roku zgodnie z planem nawożenia dla okolicznych gospodarstw oraz będzie w formie wysuszonej sprzedawana do odbiorców na terenie całej Polski.

Produkowany nawóz organiczny będzie całkowicie bezpieczny pod względem fitosanitarnym, a ponadto łatwo przyswajalny dla roślin. Charakteryzował się będzie, również wysoką zawartością pierwiastków takich jak azot (N), fosfor (P) i potas (K), które 
w roztworze nawozu pozostają w postaci łatwo rozpuszczalnych jonów zdysocjonowanych soli.

2.5. Opis rozwiązań technicznych i technologicznych

Działalność biogazowni polegać będzie na produkcji biogazu, który zużywany będzie do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowym produktem powstającym 
w procesie technologicznym będzie nawóz organiczny, służący do użyźniania pól uprawnych.

Zasadniczymi elementami, z których składa się biogazownia, są układ wprowadzania substratów, komory fermentacyjne, zbiornik na substrat pofermentacyjny, zbiornik przyjęciowy gnojowicy, silos przejazdowy na kiszonkę, dozownik substratów, stacja pomp do przesyłania substratów, zespół kogeneracyjny, szafa sterownicza, pochodnia, transformator, platforma inspekcyjna.

Układ wprowadzania to urządzenie, które automatycznie podaje substraty do zbiornika fermentacyjnego. Komora fermentacyjna jest hermetycznym zbiornikiem, w którym zachodzi proces fermentacji metanowej. Zbiornik fermentacyjny pełni jednocześnie (w swojej przestrzeni nad lustrem substratu, pod dachem membranowym) rolę magazynu biogazu – paliwa do agregatu kogeneracyjnego.

Działanie agregatu sprowadza się do spalania biogazu i wytwarzania jednocześnie energii elektrycznej i ciepła.

Pierwszym etapem procesu technologicznego jest przyjęcie substratów na placu rozładunkowym. Kiszonka i  obornik będą dowożone do biogazowni w ilości nieco większej niż dzienna porcja wsadu i rozładowywane na placu obok komory fermentacyjnej. Nie przewiduje się składowania większej ilości substratów na terenie biogazowni.

Plac rozładunkowy, o wymiarach 6,0 × 10,0 m, składać się będzie ze szczelnej płyty betonowej ze ścianami oporowymi.

Stamtąd za pomocą ładowarki lub traktora z ładowaczem, substrat będzie ładowany do zbiornika zasypowego podajnika. Jest to stalowy pojemnik z wbudowaną wagą 
i podajnikiem ślimakowym. Pojemność podajnika wystarczy na 24 h pracy, w związku z tym ładownie substratem będzie następować raz dziennie. Następnie podajnik, już automatycznie, porcjami podaje substrat do komory fermentacyjnej.

Przed podaniem nie zachodzi konieczność dokładnego mieszania substratu, wystarczy zaaplikować do podajnika odpowiednie ilości poszczególnych substratów. Podajnik sam rozdrobni substrat, rozbijając bryły, a mieszadła w komorze fermentacyjnej rozprowadzą 
go po całej objętości komory.

Omawiana instalacja wyposażona będzie w  trzy komory fermentacyjne ze stali szlachetnej o pojemności 2710 m3 o średnicy 24,83 m oraz wysokości 6,28 m.. Fundament komory będzie wykonany z płyty żelbetowej ocieplonej polistyrenem ekstrudowanym o grubości 10 cm. Stalowy płaszcz zbiornika do fundamentu będzie przymocowany za pomocą kotw chemicznych, będzie on również ocieplony wełną lub styropianem. Okładzina zewnętrzna wykonana będzie z blachy trapezowej, a dach, w postaci kopuły z elastycznego tworzywa. Dach będzie wyposażony w konstrukcję podtrzymującą membranę w przypadku niskiego ciśnienia. Zbiornik fermentatora wyposażony będzie w mieszadła wolnoobrotowe zamocowane do płaszcza zbiornika. W środku komory zainstalowany będzie system ogrzewania w postaci rur zamontowanych do konstrukcji ściany. Dodatkowo zbiornik będzie posiadał wizjer, bezpiecznik nadciśnienia/podciśnienia, pompę dozowania powietrza oraz układ rurociągów.

Materiał wsadowy dla przedmiotowej instalacji będzie stanowić.

Tabela 1

Substraty wsadowe

| RODZAJ | ILOŚĆ [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Odpady z warzyw | 5500 |
| Wytłoki z jabłek | 4000 |
| Wywar gorzelniany | 2500 |
| Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 7000 |
| Obornik kurzy | 1500 |
| Gnojowica | 5000 m3 |
| Kukurydza | 2000 |

W poniższych Tabelach przedstawiono parametry odchodów zwierzęcych jako substratów do produkcji biogazu, masę odchodów uzyskanych od różnych gatunków dorosłego drobiu oraz skład odchodów drobiu w porównaniu do kiszonki kukurydzy.

Tabela 2

Parametry odchodów zwierzęcych jako substratów do produkcji biogazu

| Substrat | Zawartość suchej masy (%) | Zawartość suchej masy organicznej (% s.m.) | Wydajność biogazu | Zawartość CH4 (% obj.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/t substratu | m3/t s.m.o. |  |
| Gnojowica bydlęca | 8-11 | 75-82 | 20-30 | 200-500 | 60 |
| Gnojowica trzody chlewnej | ok. 7 | 75-86 | 20-35 | 300-700 | 60-70 |
| Pomiot kurzy | ok. 32 | 63-80 | 70-90 | 250-450 | 60 |

Źródła: Kwartalnik Agroenergetyka.

Tabela 3

Masa odchodów uzyskanych od różnych gatunków dorosłego drobiu

| Gatunek drobiu | Ilość odchodów na 1 szt. (g/dobę) | Masa 1 m3 odchodów (kg) | Zawartość wody w odchodach (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojlery | 65 | 622 | 68 |
| Indyki | 260 | 600 | 64 |
| Gęsi | 392 | 750 | 82 |
| Kaczki | 340 | 730 | 80 |

Źródło: Tronina S., Dobrzański Z., 2003, Warunki środowiskowe i dobrostan, oddziaływanie ferm drobiu na środowisko – nowe rozwiązania technologiczne w odchowie brojlerów. Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nośnego i brojlerów.

Tabela 4

Skład odchodów drobiu w porównaniu do kiszonki kukurydzy

| Surowiec | pH | Sucha masa (%) | Azot amonowy (g/kg św.m.) | Azot amonowy (g/kg s.m.) | Materia organiczna (g/kg s.m.) | Popiół (g/kg s.m.) | Popiół (g/kg św.m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiszonka z kukurydzy | 4,014 | 43,9 | 0,34 | 0,77 | 971 | 29 | 13 |
| Obornik kurzak | 80,65 | 32,1 | 5,31 | 16,54 | 711 | 289 | 93 |
| Pomiot 6 mies. mieszany | 8,87 | 878,8 | 7,84 | 8,93 | 784 | 216 | 190 |
| Obornik drobiowy słomiasty | 5,42 | 53,2 | 5,00 | 9,39 | 890 | 110 | 59 |

Źródło: Dach J.: Możliwości i problemy przy wykorzystaniu pomiotu kurzego do produkcji biogazu. Spotkanie hodowców drobiu, Przysiek 2009.

Ze względu na dużą wrażliwość mikroorganizmów na zmiany fizykochemiczne substancji, w której bytują i namnażają się, trzeba zapewnić im stałe, odpowiednie warunki 
w całej objętości zbiornika. Do komory fermentacyjnej codziennie będzie dostarczana określona porcja substratu (kiszonki i obornika). Będzie to powodowało usunięcie części płynu z komory fermentacyjnej do zbiornika magazynowego przefermentowanego substratu poprzez przelew. Prawidłowo działającej komory fermentacyjnej nie trzeba opróżniać.

Na komorze fermentacyjnej umieszczony będzie zbiornik biogazu w postaci elastycznej czaszy z tworzywa sztucznego. Kopuła będzie szczelnie przymocowana 
na koronie zbiornika.

Umożliwia ona buforowanie produkowanego w komorze fermentacji gazu, do czasu wykorzystania go w produkcji energii. Dalej biogaz dostarczany będzie przewodem rurowym, ze zintegrowanym odcinkiem schładzania, poprzez bezpiecznik powrotu płomienia, 
do modułu kogeneracyjnego.

Biogaz, przed dostarczeniem do kogeneratora, należy oczyścić z siarkowodoru. Odsiarczanie będzie prowadzone metodą biologiczną. Polega ona na zatłaczaniu minimalnej ilości powietrza potrzebnej bakteriom siarkowym, za pomocą pompy dozowaniu powietrza 
do przestrzeni gazowej komory fermentacyjnej. Bakterie te rozkładają siarkowodór do siarki elementarnej, która wytrąca się w postaci żółtego osadu.

Dodatkowym produktem powstającym podczas procesu technologicznego będzie przefermentowana biomasa, stanowiąca nawóz stosowany do użyźniania pól uprawnych. Przechowywana będzie ona w specjalnym, przeznaczonym do tego celu w dwóch zbiornikach pofermentacyjnych o pojemności 4 065 m3, którego fundament będzie wykonany z płyty żelbetowej. Stalowy płaszcz do fundamentu będzie przymocowany kotwami chemicznymi. Zbiornik będzie otwarty, połączony z komorą fermentacyjną za pomocą rurociągu.

Ze zbiornika nawóz będzie sprzedawany odbiorcom zewnętrznym. Jego pojemność będzie wystarczająca na przechowywanie nawozu przez okres około 4 miesięcy.

Produkowany nawóz organiczny będzie całkowicie bezpieczny pod względem fitosanitarnym, a ponadto łatwo przyswajalny dla roślin. Charakteryzował się będzie, również wysoką zawartością pierwiastków takich jak azot (N), fosfor (P) i potas (K), które 
w roztworze nawozu pozostają w postaci łatwo rozpuszczalnych jonów zdysocjonowanych soli.

Kolejnym urządzeniem w ciągu technologicznym jest pompownia. Jest to obiekt 
o wymiarach 6,0 × 3,0 m, w którym będzie znajdować się stacja pomp do przetłaczania substancji pofermentacyjnej do zbiornika magazynowego.

Omawiana biogazownia wyposażona będzie także w pochodnię awaryjną. Jest 
to urządzenie, w którym będzie możliwe spalenie wytworzonego biogazu w przypadku braku możliwości spalenia go w kogeneratorze (w czasie awarii, bądź konserwacji) oraz 
w przypadku, gdy jego dalsze magazynowanie jest niemożliwe.

Spalenie biogazu w pochodni w okresach konieczności wyłączenia z ruchu kogeneratorów jest podyktowane względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ekologicznymi, gdyż potencjał cieplarniany metanu jest 21 razy większy niż dwutlenku węgla.

W celu odwodnienia biogazu wykorzystany będzie mechanizm wykraplania się pary wodnej z biogazu na skutek obniżenia jego temperatury poniżej punktu rosy. Biogaz 
z komory fermentacyjnej do modułów kogeneracyjnych będzie doprowadzany podziemnym rurociągiem. Dzięki temu będzie on schładzany, para wodna będzie wykraplana i zbierana 
do zbiornika kondensatu. Stąd okresowo będzie wypompowywana do zbiornika magazynowego przefermentowanego substratu.

Końcowym elementem ciągu technologicznego instalacji będzie moduł kogeneracyjny podłączony do rurociągu zasilającego i przyłącza energii elektrycznej. Moduł zlokalizowany będzie w dźwiękoszczelnym kontenerze o wymiarach 12,0 × 3,0 m. Składa się on z dwóch silników gazowych 526 kWel. Rama silnika z amortyzatorem drgań, kompensatorów gazów odlotowych wraz z wymiennikiem ciepła i chłodnicą.

Silnik gazowy agregatu kogeneracyjnego spalając biogaz będzie napędzał generator wytwarzający energię elektryczną. Energia cieplna będzie uzyskiwana z układu chłodzenia silnika i jego układu wydechowego. W układzie pierwotnym medium energetyczne odbiera ciepło wytworzone podczas spalania biogazu w cylindrach silnika i oddaje na wymienniku ciepła. Z wymiennika, ciepło będzie odbierane na potrzeby ogrzewania komór fermentacyjnych oraz sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.

Kompletny moduł składa się z:

- 2 silniki biogazowe o mocy 526 kWel każdy , generatora oraz gazociągu bezpieczeństwa,

- rozdzielni z kompletnym okablowaniem,

- wymiennika ciepła w przewodzie wody chłodzącej,

- systemu wydechowego z tłumikiem i kominem,

- wymiennika ciepła w przewodzie spalin,

- sprężarki w przewodzie biogazowym,

- chłodnicy bezpieczeństwa systemu cieplnego silnika.

Dodatkowym elementem instalacji jest sterownia znajdująca się w stalowym kontenerze o wymiarach 6,0 × 3,0 m, oraz pochodnia będąca urządzeniem w kształcie komina spalającego biogaz podczas przerwy w pracy układu kogeneracyjnego.

Układ sterowania gwarantuje bezpieczną eksploatację biogazowi. Zapobiega przepełnieniu komory fermentacyjnej, niezamierzonemu wypłynięciu substratów z systemu rur i zbiornika, a także niedopuszczalnemu wzrostowi ciśnienia w zbiorniku fermentacyjnym oraz niekontrolowanemu ulatnianiu gazu.

Realizacja inwestycji wymagać będzie budowy rurociągów do transportu przefermentowanego, uwodnionego nawozu, z komory fermentacyjnej do zbiornika pofermentacyjnego, a także do ogrzewania komory fermentacyjnej oraz do przesyłu biogazu 
z komory fermentacyjnej do modułu kogeneracyjnego.

Potrzebne będą również kable służące do przekazywania energii elektrycznej 
do istniejącej sieci. Podziemny przewód łączył będzie kogeneratory z przyłączem elektrycznym i transformatorem.

Schemat procesu technologicznego biogazowni przedstawia poniższa rycina.

Ryc. 1. Schemat procesu technologicznego w instalacji do produkcji biogazu rolniczego

Planowany, roczny czas pracy kogeneratorów spalających biogaz wynosi około 
8 326 h. Jest to związane z okresowymi wyłączeniami służącymi serwisowaniu modułu kogeneracyjnego, w którym musi być dokonana wymiana filtrów, czy oleju. Kogeneratory są oprzyrządowane elektronicznymi czujnikami i ich standardowe procedury są wpisane 
w system sygnalizacyjno-sterujący.

W przypadku defektów i okresowych wyłączeń urządzeń pomocniczych, których praca nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo ludzi, urządzeń i środowiska, będą to postoje planowane z kilkudniowym wyprzedzeniem, przykładowo w celu wymiany pompy lub mieszadła. Planuje się wyłączenie modułu kogeneracyjnego na okres około 860 h/rok.

Wszystkie wykorzystywane urządzenia będą posiadały wymagane atesty, a także instrukcje serwisowania wpisane w automatykę i oprogramowanie informatyczne.

Na terenie planowanej biogazowni będzie pracować wykwalifikowany personel. Pracownicy będą przeszkoleni z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Biogazownia będzie dysponować także odpowiednimi urządzeniami i wyposażeniem, które będzie się charakteryzować dobrym stanem technicznym.

Przewidywane natężenie ruchu, na terenie przedmiotowej biogazowni rolniczej 
w Aleksandrii, będzie kształtowało się na poziomie:

- dostawa substratów: 			10  ;

- wywóz nawozu pofermentacyjnego: 	5  ;

- ładowarka do załadunku substratów– szacowany czas pracy: 3  .

Przewidywane zapotrzebowanie na media podczas działalności przedmiotowej instalacji przedstawia się następująco:

- zasilanie w energię elektryczną – pokrywane z własnych zasobów:

349 692  ;

- zasilanie w energię elektryczną podczas konserwacji modułu kogeneracyjnego, z agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW;

- zasilanie w energię cieplną – pokrywane z własnych zasobów:

1 998 240  ;

- zaopatrzenie w wodę na cele technologiczne – zgodnie z ustalonymi proporcjami zapotrzebowanie na wodę wyniesie 14 766 m3/rok. Instalacja biogazowni będzie zaopatrywana w wodę ze studni zlokalizowanej na terenie działki wnioskującego

- zaopatrzenie w wodę na cele socjalno-bytowe 1 pracownika – jako zaplecze socjalne planuje się wykorzystanie istniejącego zaplecza biurowego na terenie 
działki o numerze ewidencyjnym 180.

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

- Zostanie wydzielone pomieszczenia technologiczne zgodnie z planem zagospodarowania 
(rozdzielnia, hala produkcyjna, 3 magazynki chemikaliów-kwasów, soli i anod, cyjankaliczny, magazyn wyrobów gotowych) zapewniając max ilość światła dziennego;

- Zgodnie z rozplanowaniem powierzchni pomieszczenia zrealizowane zostaną pomieszczenia socjalne dla 1 pracownika (szatnia brudna, szatnia czysta, węzeł sanitarny, pralnię i suszarnię odzieży roboczej, jadalnię);

- W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynkach chemikaliów podłogi będą kwaso i ługo   odporne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych;

- Drzwi do rozdzielni, magazynków chemikaliów, i poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych będą mieć 1,2 m szerokości. Dwuskrzydłowe 90/30 umożliwiając tym samym bezkolizyjny transport wewnątrz wydziałowy;

- Ściany w pomieszczeniach magazynowych będą wyłożone glazurą na odpowiednim gatunku zaprawy-kleju do wys. 2,0 m malowane farbami chemoodpornymi;

- W magazynie kwasów zostanie wydzielona niecka do składowania pojemników z              kwasami;

- Zostaną wydzielone na hali produkcyjnej pola oddzielające strefy cyjankaliczne i kwaśno alkaliczne i chromowe. Strefy cyjankaliczna i chromowa będą wyposażone w studzienki bezodpływowe.

Rozwiązania branży instalacyjnej

- Wszystkie instalacje wody surowej, uzdatnionej i sprężonego powietrza   zaprojektować z twardego PVC łączonego na klej lub PP łączonego przez elekt rozgrzewanie;

- Punkty poboru wody przy płuczkach wyposażone w kryzy i rotametry;

- Minimalna temperatura w pomieszczeniach produkcyjnych +18 °C;

- W pomieszczeniach produkcyjnych przewidzieć umywalki i prysznic BHP włączone do kanalizacji technologicznej;

- Konieczne jest zamontowanie liczników wody wodociągowej;

- Zaprojektować instalacje ścieków technologicznych z twardego PVC łączonego na klej.

Rozwiązania branży wentylacyjnej

Zaprojektowane zostaną ciągi instalacji odciągowej:

- Kwaśno-alkaliczny

- Chromowy

- Na ciągach ssawnych wentylacji kwaśno-alkalicznej zamontowany  będzie skruber zraszane wodą;

- Instalację wentylacji mechanicznej zastosowane rury z PP lub PVC;

- Odciągi miejscowe zapewnią 10 wymian powietrza w ciągu godziny;

- Wentylacja ogólna pomieszczeń magazynowych zapewni min. 10 wymian w ciągu godziny ;

- W pozostałych pomieszczeniach zapewnione zostanie  min. 10 wymian powietrza w ciągu godziny;

- Zapewniona zostanie tzw. wentylacja nocna o wydajności 30% wentylacji „roboczej".

Rozwiązania branży elektrycznej

- We wszystkich pomieszczeniach instalacja siły, oświetlenia i opraw oświetleniowych zostaną zrealizowane w wykonaniu  bryzgoszczelnym;

- Zaprojektowane zostanie niezależne zasilanie dla biogazowni;

- Oświetlenie hali produkcyjnej wynosić będzie 250 Lux.

2.6. Technologia procesu fermentacji beztlenowej

Produkcja biogazu jest procesem beztlenowym, gdzie materia organiczna jest 
w naturalny sposób rozkładana przez mikroorganizmy podczas formacji biogazu.

Biogaz jest mieszanką gazów i składa się głównie z 50-70% metanu (CH4), 30-40% dwutlenku węgla (CO2) oraz niewielkich ilości innych gazów takich jak wodór (H2), azot (N), para wodna (H2O) i siarkowodór (H2S) .

Produkcja biogazu jest procesem składającym się z czterech etapów. Pierwszy etap 
to hydroliza, gdzie hydrolityczne bakterie produkują dodatkowe enzymy do rozkładu makromolekuł (białka, lipidy, węglowodany) do monomerów (aminokwasów, długich łańcuchów kwasów tłuszczowych oraz rozpuszczalnych cukrów).

Drugi etap nazywany jest acidogenezą, gdzie monomery przy udziale bakterii fermentacyjnych, zwanych także acidobakteriami, przekształcone zostają do lotnych kwasów organicznych (VFA), alkoholi, CO2, H2, NH3 i H2S.

W trzecim etapie zwanym acetogenezą, acetobakterie przekształcają produkty poprzednich etapów w kwas octowy, CO2, H2, NH3 i H2S.

Czwarty etap zwany jest metanogenezą. Bakterie metanowe przekształcają w nim produkty poprzednich etapów do metanu i dwutlenku węgla. W przybliżeniu 70% metanu powstaje bezpośrednio, przy udziale acidotrofilnych bakterii metanowych, z kwasu octowego, podczas gdy pozostałe 30% uzyskuje się przez utylizację wodoru i dwutlenku węgla przez hydrotrofilne bakterie metanowe.

2.6.1. Mechanizm powstawania biogazu

Biogaz jest produktem fermentacji beztlenowej, gdzie substratem są związki pochodzenia organicznego zwierające celulozę, białko węglowodany i skrobię. Związki 
te występują we wszystkich odpadach organicznych poddawanych procesom fermentacji metanowej. Proces fermentacji zachodzi w czterech głównych etapach: hydrolizy, acidogenezy, octanogenezy, oraz metanogenezy.

Uproszczony równanie określające zależności w procesie powstawania biogazu przedstawia się następująco:

CnHaOb + (n- a/4 –b/2)H2O ( (n/2- a/8+ b/4) CO2 + (n/2-a/8+b/4) CH4

W wyniku dobrze przeprowadzonego procesu fermentacji otrzymujemy z 1 kg substancji organicznej około 0,4 m3 biogazu, który ma wartość opałową od 16,8 do 23 MJ/m3.

W poniższej tabeli przedstawiony został skład biogazu.

Tabela 5

Składniki biogazu

| Składnik | Zawartość |
| --- | --- |
|  | Zakres (%) | Średnia (%) |
| Metan (CH4) | 54-85 | 59 |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 16-48 | 38,8 |
| Siarkowodór (H2S) | 0,08- 5,5 | 0,2 |
| Wodór (H2) | 0-5 | 0,5 |
| Tlenek węgla (CO) | 0-2,1 | 0,5 |
| Azot (N2) | 0,6-7,5 | 0,4 |
| Tlen (O2) | 0-1 | 0,6 |

2.6.2. Parametry procesu

Proces produkcji biogazu jest procesem złożonym oraz wieloetapowym. Wiele czynników ma na niego wpływ, zarówno pozytywny (zwiększając wydajność procesu), 
jak i negatywny (obniżając wydajność procesu). Chcąc utrzymać zrównoważony proces produkcji biogazu, należy kontrolować najważniejsze parametry mające wpływ 
na fermentację beztlenową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- temperaturę,

- odczyn (pH),

- rodzaj i skład materiału wsadowego,

- obciążenie objętościowe i hydrauliczny czas retencji,

- zdolność buforowa,

- stosunek węgla i azotu (C/N),

- inhibicja

2.6.3. Bakterie metanowe

Proces beztlenowej degradacji wymaga współdziałania wielu grup organizmów, 
ze względu na wieloetapowość fermentacji beztlenowej. Do głównych grup drobnoustrojów zaliczamy:

- drobnoustroje przeprowadzające procesy hydrolizy i fermentacji.

Mikroorganizmy te są odpowiedzialne za rozpoczęcie procesu depolimeryzacji 	polimerów oraz hydrolizę monomerów znajdujących się w substracie. 	Produkują głównie octan i wodór, a także zmieniające się ilości lotnych 	kwasów tłuszczowych (np. propionian i maślan) oraz niektóre alkohole;

- obligatoryjne bakterie acetogenne przekształcające propionian i maślan do wodoru 
i octanu;

- obligatoryjne grupy bakterii metanogennych produkujące metan z octanu bądź 
z wodoru.

W procesie fermentacji zależność pomiędzy bakteriami degradującymi lotne kwasy tłuszczowe, a bakteriami metanogennymi zużywającymi wodór nazywamy syntropią 
na skutek międzygatunkowego przekazywania wodoru. Przy niskim stężeniu wodoru następuje lepsza degradacja lotnych kwasów tłuszczowych. Natomiast w warunkach wysokiego stężenia jonów amonowych lub siarczynowych bakterie metanogenne, wykorzystujące octan są inhibitowane i zastępowane przez inne grupy drobnoustrojów, które utleniają octan do wodoru i CO2.

Bakterie metanowe są organizmami powszechnie żyjącymi w przyrodzie. 
Są to obligatoryjne beztlenowce. Do miejsc ich występowania zaliczyć można osady naturalne wód, rzek, jezior, oceanów, fermentujące osady ściekowe, torf, wyrobiska węgla kamiennego, czy pokłady ropo- i gazonośne.

Nie rozkładają one cukrów, białek czy tłuszczów, ani żadnych wielocząsteczkowych substancji. Grupa opisywanych mikroorganizmów nie tworzy przetrwalników, a w ich komórkach nie zachodzi cykl Krebsa, ściana komórkowa zawiera pseudomureinę. Bakterie metanogenne posiadają inny mechanizm wiązania CO2 niż inne autotrofy.

3. Opis istniejących elementów przyrodniczych

3.1. Warunki geologiczne i glebowe

Według podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne obszar
na którym ma być zlokalizowana inwestycja, znajduje się w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), w Podprowincji Nizin Środkowopolskich (318), 
w makroregionie Niziny Środkowo-Mazowieckiej (318.7), w mezoregionie zwanym Równiną Łowicko- Błońską (318.72).

Równina Łowicko – Błońska  rozciąga się na przestrzeni około 3100 km2 na południe od Równiny Kutnowskiej i zachodniej części Kotliny Warszawskiej, od zachodu styka się z Kotliną Kolską i Wysoczyzną Łaską, od południa ze Wzniesieniami Łódzkimi i Wysoczyzna Rawską, od wschodu z Równiną Warszawską. Równinę przecinają rzeczki, spływające z Bzury z wzniesień Południowo-mazowieckich: Moszczenia, Mroga, Skierniewka, Rawka, Pisia i Utrata. Równina przedstawia płaski poziom denudacyjny z wysokościami 85- 100 m, z dobrymi na ogół glebami brunatno ziemnymi i czarnymi ziemiami na pylastej lub piaszczystej pokrywie glin morenowych, a także iłów wstęgowych w okolicach Błonia i Sochaczewa. Nieco większe powierzchnie leśne zachowały się między Skierniewicami a Żyrardowem. Są to pozostałości dawnych puszcz – Bolimowskiej i Mariańskiej, gdzie od 1986 r. utworzono Bolimowski Park Krajobrazowy (179 km2) z rezerwatami „Kopanicha”(42,5 ha), „Ruda Chlebacz” (12,6 ha) i „Puszcza Mariańska” (120,3 ha). W zachodniej części regionu są 
3 rezerwaty: „Ciosny” w gminie Zgierz – skupienie jałowców na wydmach „Zabrzeźnia” w gminie Głowno – las grądowy z udziałem jodły i torfowisko „Rębień” w gminie Aleksandrów Łódzki – torfowisko wysokie. Pomiędzy rzeką Sucha-Nida a Pisia-Gągolina, przeważają gleby czarne i szare ziemie, gleby o III klasie bonitacji reprezentowane są przez kilkuhektarowe kompleksy położone w rejonie Guzowa. Należą one do najlepszych w całym powiecie żyrardowskim rolniczych kompleksów przydatności gleb: pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Pozostałe grunty o klasie IV, V i VI stanowią większość użytków rolnych. Grunty o klasie bonitacji V, VI, Vz są głównie zalesiane. Bezpośrednio w dolinach rzecznych, a szczególnie Pisi-Gągoliny, Rawki i Jeziorki wykształciły sie gleby hydromorficzne (glejowe, murszowe, wytworzone z torfów) oraz gleby madowe (wytworzone z piasków, glin, pyłów i iłów rzecznych). Ten rodzaj gleb, wytworzony w oparciu o powyższy typ genetyczny, jest użytkowany jako łąki i pastwiska (użytki zielone bagienne i pobagienne).

Tabela 6

Zestawienie powierzchni użytkowanej ziemi w gminie Puszcza Mariańska

| Gmina | Powierzchnia ogółem | Użytki rolne | Lasy | Pozostały grunty | Nieużytki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Grunty orne | Sady | Użytki zielone | Inne |  |  |  |
|  | w [ha] |
| Puszcza Mariańska | 14 241 | 9 076 | 6 611 | 418 | 1 554 | 493 | 4 655 | 469 | 41 |

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne

3.2.1. Wody powierzchniowe

Obszar powiatu żyrardowskiego położony jest w przeważającej części we wschodnim rejonie dorzecza rzeki Bzury (ok. 90% powierzchni), zaś w niewielkim fragmencie południowowschodnim w dorzeczu rzeki Jeziorki i Pilicy (ok. 10% powierzchni), stanowiącej bezpośrednie dopływy Wisły. Obszar dorzecza Bzury przypadający na powiat żyrardowski jest odwadniany przez fragmenty następujących zlewni: Pisi-Gągoliny (w część północno-wschodniej, środkowej i wschodniej), Suchej-Nidy (w części północno-zachodniej i centralnej), Rawki (w części południowej i zachodniej) oraz Jeziorki i Pilicy (w część południowo-wschodniej).

Główna rzeka powiatu pod względem gospodarczym i hydrograficznym jest Pisia – Gągolina, która w granicach powiatu płynie na odcinku około 45 km. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 501,4 km2. Rzeka wypływa z malowniczych okolic Dwórzna na wysokości około 178,00 m n.p.m.. Największymi dopływami Pisi-Gągoliny jest rzeka Pisia-Tuczna prawostronny dopływ o długości 34,8 km.) oraz rzeka Okrzesza (lewostronny dopływ o długości 12,8 km. Pisia-Gągolina w górnym biegu jest ciekiem o charakterze naturalnym, miejscami meandrująca o zmiennej szerokości koryta. Pisi-Gągolina na terenie powiatu żyrardowskiego jest jednym z niewielu cieków dorzecza Bzury o wyjątkowo dobrze rozwiniętej i utrzymanej, czynnej zabudowie hydrotechnicznej.

Monitoring rzek w powiecie żyrardowskim realizuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Płocku.

Główna rzeka powiatu - Pisia – Gągolina – do Żyrardowa prowadzi wody odpowiadające III klasie czystości. Po przyjęciu ścieków z Żyrardowa zdecydowanie uległa pogorszeniu w stosunku do wody powyżej miasta. Owo pogorszenie stwierdza sie we wszystkich badanych parametrach, a związki biogenne (azotyny, fosforany i fosfor ogólny) przyjmują wartości należące do V klasy czystości. Zdecydowanemu pogorszeniu ulega również stan sanitarny wody. Liczba bakterii grupy coli typu kałowego przyjmuje wartości należące do V klasy czystości w ponad 70% badanych prób. W miarę oddalania sie od głównego źródła zanieczyszczeń jakie stanowi miasto Żyrardów jakość wody sie poprawia, niemniej wysokie stężenia związków biogennych i zły stan sanitarny utrzymują sie w wodzie aż do ujścia rzeki do powiatu sochaczewskiego. Pomimo to, że wodę poniżej Żyrardowa zakwalifikowano do V klasy czystości, jej jakość z każdym rokiem ulega poprawie. Jakość wód położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przedstawiono w poniższej Tabeli

Tabela 7

Klasyfikacja jakości rzek na terenie Gminy Puszcza Mariańska

| Nazwa rzeki | Punkt pomiarowo-kontrolny | Km rzeki | Klasyfikacja według grup zanieczyszczeń | Klasa ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wskaźniki fizyczne | Wskaźniki tlenowe | Wskaźniki biogenne | Wskaźniki zasolenia | Metale ciężkie | Wskaźniki biologiczne |  |
| Korabiewka | Prochowy Młynek | 1,7 | II | II | III | I | I | II | III |
| Sucha Nida | Waleriany | 25,9 | III | IV | IV | I | I | II | IV |

Źródło: WIOŚ Warszawa

3.2.2. Wody podziemne

Zasadniczym poziomem użytkowym wód podziemnych powszechnie eksploatowanym i

mającym największe znaczenie gospodarcze na obszarze całego powiatu jest czwartorzęd, który stanowi w tym rejonie główne źródło wody. Pozostałymi użytkowymi poziomami wodonośnymi są: trzeciorzęd i dolna kreda. Główne ujęcia wód podziemnych (o uregulowanym stanie wodno prawnym) zlokalizowane są w środkowej i południowej części powiatu. Wody podziemne czwartorzędowego i dolno kredowego poziomu wodonośnego są pobierane głównie na cele komunalne miast i wsi. Zatwierdzone zasoby wód podziemnych (o uregulowanym statusie wodno prawnym) eksploatowane w pobliżu inwestycji dla celów komunalnych przedstawiono w poniższych Tabelach.

Tabela 8

Ujęcia wód podziemnych o uregulowanym stanie wodno prawnym pobierających wody na cele komunalne na obszarze Gminy Puszcza Mariańska

| Lp. | Gmina | Ujęcia wód podziemnych ogółem | Ujęcia wód podziemnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ujęcia wodociągowe | Ujęcia zakładowe |
| 1 | Puszcza Mariańska | 12 | 8 | 4 |

Źródło: Starostwo powiatowe w Żyrardowie

Tabela 9

Główne ujęcia wodociągowe wód podziemnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska

| Lp. | Gmina | Ujęcia wodociągowe wód podziemnych | Warstwa wodonośna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czwartorzęd (Q) | Trzeciorzęd (Trz) | Kreda (K1) |
| 1 | Puszcza Mariańska | 8 | 8 | - | - |

Źródło: Starostwo powiatowe w Żyrardowie

Czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie powiatu żyrardowskiego z racji niewielkich (w ujęciu hydrogeologicznym) głębokości zalegania, jest najbardziej zagrożony na zanieczyszczenia antropogeniczne, dlatego powinien być chroniony, zwłaszcza przy występowaniu częściowego lub nawet całkowitego braku naturalnej izolacji tej warstwy wodonośnej. Generalnie, w przypadku eksploatowanych na terenie powiatu czwartorzędowych ujęć wód podziemnych na potrzeby komunalne wodociągów wiejskich, nie zachodziła konieczność wprowadzenia dla tych ujęć, dodatkowych stref ochrony pośredniej. W rejonie Puszczy Mariańskiej stwierdzono występowanie niepełnej izolacji czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Występujące tu lokalnie okna hydrogeologiczne sięgające do głębszego podłoża, są przypuszczalnie głównymi obszarami alimentacji, zwłaszcza dla trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.

Na obszarze powiatu żyrardowskiego występują udokumentowane duże zasoby wód geotermalnych w obrębie rozległego tzw. "grudziądzko-warszawskiego okręgu geotermalnego" zajmującego obszar ok. 70 tys. km2.

Wody podziemne na obszarze powiatu żyrardowskiego badane są przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegaturę w Płocku. Liczne badania jakości wód podziemnych prowadzone na terenie gminy Puszcza Mariańska wykazują, iż wody te są wysokiej jakości, nieznacznie zanieczyszczone o naturalnym chemizmie odpowiadającym wodom do celów pitnych i gospodarczych wymagających prostego uzdatniania.

3.3. Warunki klimatyczne

Obszar powiatu żyrardowskiego pod względem regionalizacji klimatycznej (wg A. Wosia, Atlas RP, 1993) sytuuje sie w północno-wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem Środkowopolskim. Pod względem klimatycznym teren ten cechuje się rosnącym kontynentalizmem w kierunku wschodnim. Obszar ten charakteryzuje sie m.in. wysokimi rocznymi sumami promieniowania słonecznego (pow. 86,3 kcal/cm2) oraz jednymi z mniejszych w Polsce sumami rocznymi opadów atmosferycznych. Średnie roczne wartości opadu kształtują sie od 532 mm/rok w części północnej powiatu (w rejonie Równiny Łowicko-Błońskiej), do 588 mm/rok w części południowej (w rejonie Wysoczyzny Rawskiej).

Parowanie terenowe waha sie w granicach 500 - 520 mm/rok. Przy średnich opadach atmosferycznych w latach suchych i przeciętnych, występuje deficyt wód w glebie, gdy_ część wody opadowej bierze udział w odpływie powierzchniowym i wgłębnym. Zróżnicowanie przestrzenne średniej rocznej temperatury powietrza na terenie powiatu jest nieznaczne. Temperatury wahają sie od –3oC (luty) do 18,4oC (lipiec) przy średniej rocznej 7,8°C. Najbardziej pogodnymi miesiącami są sierpień i wrzesień. Natomiast najwyższe wartości średniego zachmurzenia notuje sie w okresie od listopada do lutego z maksimum przypadającym w miesiącu grudniu. Roczne wartości dzienne usłonecznienia w okresie 
1951- 1990 na obszarze powiatu wahają sie w granicach 5,2 – 8,1 godzin/dobę, średnio 
6,6 h/dobę.

W związku z ogólną cyrkulacją atmosferyczną na całym obszarze powiatu żyrardowskiego dominują wiatry w kierunku zachodnim, południowo-zachodnim, których udział jest największy w lipcu i lutym. Od listopada do stycznia trwa nieprzerwana dominacja wiatrów północno-zachodnich. Na obszarze powiatu zdecydowanie najmniej jest wiatrów północnych i północnowschodnich. Liczba dni z ciszą (dla stacji Brwinów) średnio w roku wynosi aż 41,8 dnia. Na poniższych rysunkach przedstawiono różę wiatrów z podziałem na okres letni, zimowy oraz dla całoroczny.

Rycina 2

Reprezentatywna róża wiatrów dla charakteryzowanego obszaru – okres całoroczny

Rycina 3

Reprezentatywna róża wiatrów dla charakteryzowanego obszaru – okres letni

Rycina 4

Reprezentatywna róża wiatrów dla charakteryzowanego obszaru – okres zimowy

Znajomość warunków meteorologicznych panujących na danym obszarze jest pomocna w ocenie stanu jakości powietrza. Do podstawowych parametrów meteorologicznych zaliczamy rozkład wiatrów, temperaturę powietrza i opad atmosferyczny. Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza w głównej mierze ma wpływ intensywność wiatrów, ich kierunek, a także temperatura powietrza.

Tabela 10

Wpływ poszczególnych parametrów meteorologicznych na intensywność 
 najistotniejszych zjawisk warunkujących stan zanieczyszczenia powietrza

| Parametr meteorologiczny | Wpływ na: |
| --- | --- |
| prędkość wiatru | intensywność przewietrzania miast, początkowy stopień rozcieńczania emitowanych do powietrza zanieczyszczeń, intensywność turbulencji w warstwie tarciowej atmosfery, czas pozostawania zanieczyszczeń w pobliżu źródeł emisji, czas transportu zanieczyszczeń z innych obszarów emisyjnych, wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych, wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł związanych z ogrzewaniem domów. |
| kierunek wiatru | położenie obszarów o podwyższonych stężeniach względem położenia obszarów emisyjnych, kierunek napływu mas powietrza i związany z tym stopień zanieczyszczenia napływającego powietrza (np. powietrze zanieczyszczone z południowego zachodu, czyste z północnego wschodu), intensywność przewietrzania poszczególnych fragmentów miasta (np. kanionów ulic). |
| temperatura powietrza | wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł związanych z ogrzewaniem budynków, wielkość emisji zanieczyszczeń z samochodów, wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych, intensywność przemian, powstawania i zaniku zanieczyszczeń w atmosferze. |
| wilgotność powietrza | wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych, intensywność przemian, powstawania i zaniku zanieczyszczeń w atmosferze, |
| stratyfikacja termiczna dolnej warstwy atmosfery | intensywność dyspersji zanieczyszczeń w kierunku pionowym położenie obszarów o podwyższonych stężeniach względem położenia źródeł emisji, wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych. |

3.4. Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów średniorocznych prowadzonych przez warszawski WIOŚ  w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

Tabela 11

Wielkości zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w okolicy inwestycji

| Rodzaj zanieczyszczenia | pył PM10 | NO2 | SO2 | CO | benzen | ołów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stężenie [µg/m3] | 30,0 | 19,0 | 8,0 | 600,0 | 1,2 | 0,05 |

Źródło: Tło zanieczyszczeń dla rejonu planowanego przedsięwzięcia, WIOŚ Warszawa

Dla pozostałych zanieczyszczeń, dla których nie jest prowadzony monitoring, w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto tło zanieczyszczeń na poziomie 10% wartości odniesienia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281) określa dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
i ochronę roślin. Poziomy te stanowią wartości odniesienia do klasyfikacji stref, w obrębie których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Tabela 12

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, okresy dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji

| Nazwa substancji i numer CAS | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu[ug/m3] | Wartość marginesu tolerancji % [ug/m3] | Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen (71-43-2) | rok kalendarzowy | 5 | 20/1 | - |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 | 5/10 | 18 razy |
|  | rok kalendarzowy | 40 | 5/2 | - |
| Tlenki azotu | rok kalendarzowy | 30 | 0 | - |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 | 0 | 24 razy |
|  | 24 godziny | 125 | 0 | 3 razy |
|  | rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) | 20 | 0 | - |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 | 0 | - |
| Pył zawieszony | 24 godziny | 50 | 0 | 35 razy |
|  | rok kalendarzowy | 40 | 0 | - |
| Tlenek węgla | 8 godzin | 10000 | 0 | - |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281)

Tabela 13

Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane 
ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, 
oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się 
wyniki pomiarów, oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów

| Lp. | Nazwa substancji (numer CAS) | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom docelowy substancji w powietrzu | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arsen (7440-38-2) | rok kalendarzowy | 6 ng/m3 | - | 2013 r. |
| 2. | Benzo(a)piren (50-32-8) | rok kalendarzowy | 1 ng/m3 | - | 2013 r. |
| 3. | Kadm (7440-43-9) | rok kalendarzowy | 5 ng/m3 | - | 2013 r. |
| 4. | Nikiel (7440-02-0) | rok kalendarzowy | 20 ng/m3 | - | 2013 r. |
| 5. | Ozon (10028-15-6) | osiem godzin | 120 µg/m3 | 25 dni | 2010 r. |
|  |  | okres wegetacyjny | 18000 µg/m3 *h | - | 2010 r. |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281)

Na podstawie wyżej wymienionych parametrów stężeń oraz wyników pomiarów zanieczyszczeń, teren strefy pruszkowsko-żyrardowskiej zakwalifikowano do poniżej przedstawionych klas stref zanieczyszczeń.

Tabela 14

Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- |
| strefa pruszkowsko-żyrardowska PL.14.14.z.04 | SO2 | NO2 | PM10 | kadm | arsen | nikiel | BaP | Pb | C6H6 | CO | O3 |
|  | A | A | C | A | A | A | C | A | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza dla województwa mazowieckiego. Raport za 2009 rok. WIOŚ Warszawa, 2010 r.

Tabela 15

Wyniki klasyfikacji strefy z uwzględnieniem parametru kryterialnego dla ozonu – poziomu docelowego określonego w celu ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- |
| strefa mazowiecka PL.14.00.B.41 | O3 |
|  | C |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza dla województwa mazowieckiego. Raport za 2009 rok. WIOŚ Warszawa 2010 r.

Jakość powietrza na terenie całego województwa ulegała w ostatnich latach systematycznej poprawie. Według rocznej oceny powietrza przeprowadzonej 
w województwie mazowieckim w 2008 r. przez WIOŚ, normatywne stężenia poszczególnych rodzajów substancji z wyjątkiem pyłu zwieszonego PM10 oraz benzo(a)piernu dla strefy pruszkowsko-żyrardowskiej nie są przekraczane. Prawie wszystkie monitorowane parametry jakości powietrza mieszczą się w klasie A (jakość najwyższa), jedynie stężenie pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu mieści się w klasie C. W związku 
z tym dla terenu strefy powinien zostać o opracowany program ochrony powietrza.

Przekroczenia dla pyłu PM10 zostały odnotowane na terenie Piastowa i Żyrardowa. Powodują je emisje z licznych rozproszonych źródeł, komunikacji unos pyłu i wtórny unos pyłu naturalne źródła emisji oraz napływ zanieczyszczeń spoza terenu strefy. Przekroczenia dla benzo(a)pirenu odnotowane dla rejonu Pruszkowa wynikają z wpływu komunikacji oraz eksploatacji licznych palenisk domowych (źródła  niskiej emisji).

3.5. Klimat akustyczny

Na terenie przedmiotowej inwestycji należy wyróżnić dwa rodzaje hałasu kształtujące klimat akustyczny do których należą hałas przemysłowy oraz komunikacyjny.

3.5.1. Hałas przemysłowy

Jest to hałas emitowany przez różnego rodzaju instalacje przemysłowe, w skład których najczęściej wchodzą: elementy i urządzenia wentylacyjne, różnego rodzaju maszyny wspomagające procesy technologiczne oraz produkcyjne zlokalizowane na zewnątrz lub wewnątrz zakładu, a także transport wewnątrzzakładowy. Dodatkowo należy jeszcze wymienić obiekty rozrywkowe.

W okolicy przedmiotowej biogazowni występują nie występują przemysłowe źródła hałasu. Działka na której zostanie zlokalizowana inwestycja otoczona jest terenami działalności rolnej, tj. terenami nie podlegającymi ochronie akustycznej.

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości około 50 metrów, w kierunku północno-zachodnim od granicy działki na którym planuje się przedsięwzięcie.

3.5.2. Hałas komunikacyjny – drogowy

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji można również wyróżnić hałas komunikacyjny związany z ruchem kołowym. Uzależniony jest on od jakości nawierzchni, po której poruszają się pojazdy, natężenia ruchu, rodzaju pojazdów i prędkości ich poruszania.

Charakteryzowana inwestycja położona jest w miejscowości Aleksandria, w powiecie żyrardowskim. Po północnej stronie działki wnioskującego znajduje się droga gminna prowadząca do wsi Bednary. W związku z tym iż natężenie ruchu tam panujące jest niewielkie poziom hałasu emitowany przez poruszające się pojazdy jest pomijalnie mały, nie wpływając znacznie na podwyższenie wartości tła akustycznego.

Hałas drogowy w miejscowości Aleksandria nie był monitorowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Klimat akustyczny na obszarze prowadzonej działalności polegającej na budowie biogazowni w Gminie Puszcza Mariańska w miejscowości Aleksandria, kształtowany będzie przede wszystkim poprzez źródła pochodzenia komunikacyjnego oraz źródła hałasu wchodzące w skład urządzeń technologicznych.

Emisja ta wiązać się będzie z dostawą substratów, wywozem nawozu pofermentacyjnego oraz załadunkiem substratów do podajnika. Na terenie działki nr 228 inwestor przewiduje budowę parkingu przeznaczonego na 2 miejsca parkingowe, z czego 1 z nich przeznaczone jest na pojazdy osobowe, a jedno na pojazd dostawczy dowożący substraty na potrzeby procesu technologicznego. Pojazdy na teren działki dostawać się będą poprzez wjazd z drogi publicznej położonej po północnej stronie terenu objętego opracowaniem. Ruch pojazdów na terenie inwestycji odbywać się będzie jedynie w trakcie działania zakładu tj. godz. 800-1600. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” (Dz. U nr 120, poz. 826) wartości dopuszczalne hałasu LAeqT dla terenów chronionych akustycznie przyjęte zostały zgodnie z obecnym zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji.

3.6. Obszary cenne przyrodniczo

Obszary NATURA 2000

Do obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych najbliżej planowanej inwestycji należą:

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053),

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003),

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki (PLH100015),

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Grabinka (PLH140044).

Odległość planowanej inwestycji od położonych najbliżej obszarów NATURA 2000 przestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16

Odległość planowanej inwestycji od najbliższych obszarów NATURA 2000

| Lp. | Obszar NATURA 2000 | Odległość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053) | 4,0 |
| 2 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003) | 7,0 |
| 3 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki (PLH100015) | 14,0 |
| 4 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Grabinka (PLH140044) | 14,0 |
| Lp. | Obszar NATURA 2000 | Odległość [km] |
| 1 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053) | 4,0 |
| 2 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003) | 7,0 |
| 3 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki (PLH100015) | 14,0 |
| 4 | Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Grabinka (PLH140044) | 14,0 |

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053)

Obszar ten o powierzchni 173,4 ha położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, a pod względem geobotanicznym - w podokręgu Skierniewickim. Cały teren charakteryzuje się występowaniem licznych dolin niewielkich rzek płynących w kierunku Bzury oraz dawnymi terenami podmokłymi (dzisiaj zmeliorowanymi i osuszonymi), na których występują czarne ziemie. W pokryciu terenu ostoi dominują pola orne i ugory, subdominantem są zbiorowiska łąkowe. Występują tu także zarośla śródpolne oraz lasy (w miejscach wilgotniejszych).

Tabela 17

Klasy siedlisk występujące na terenie SOO Łąki Żukowskie

| Lp. | Klasa siedliska | Pokrycie [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | grunty orne | 46 |
| 2 | łąki i pastwiska | 46 |
| 3 | lasy liściaste | 3 |
| 4 | lasy mieszane | 3 |
| 5 | lasy iglaste | 2 |

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

Typy siedlisk przyrodniczych z wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) występujące na terenie ostoi zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18

Typy siedlisk z Załącznika I DS występujące na terenie SOO Łąki Żukowskie

| Lp. | Kod | Nazwa siedliska | Pokrycie [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) | 24.4 |
| 2 | 6410 | Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) | 5.5 |
| 3 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) | 1.4 |
| 4 | 6430 | Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) | b.d. |

www.natura2000.gdos.gov.pl

Ssakiem wymienionym w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występującym na terenie ostoi jest bóbr europejski. Gatunki ptaków z załącznika II Dyrektywy Ptasiej występujące na terenie SOO Łąki Żukowskie przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 19

Gatunki ptaków z załącznika II Dyrektywy Ptasiej występujące na terenie SOO Łąki Żukowskie

| Lp. | Kod | Nazwa gatunkowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | A229 | Alcedo atthis |
| 2 | A255 | Anthus campestris |
| 3 | A089 | Aquila pomarina |
| 4 | A031 | Ciconia ciconia |
| 5 | A030 | Ciconia nigra |
| 6 | A081 | Circus aeruginosus |
| 7 | A084 | Circus pygargus |
| 8 | A122 | Crex crex |
| 9 | A236 | Dryocopus martius |
| 10 | A321 | Ficedula albicollis |
| 11 | A127 | Grus grus |
| 12 | A075 | Haliaeetus albicilla |
| 13 | A338 | Lanius collurio |
| 14 | A272 | Luscinia svecica |
| 15 | A072 | Pernis apivorus |

www.natura2000.gdos.gov.pl

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

Obszar ten o powierzchni 52.2 ha znajduje się na północnych krańcach Wysoczyzny Rawskiej, mezoregionu wchodzącego w skład makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich. Obszar porasta fitocenoza dąbrowy świetlistej Potentillo albae-Quercetum. Pokrywa ona 93.2% obszaru. Drzewostan w wieku 65-75 lat, tworzy głównie dąb szypułkowy, rzadko w domieszce spotyka się dąb bezszypułkowy, lipę drobnolistną, brzozę brodawkowatą. Warstwa drzew nie osiąga zbyt dużego zwarcia, stąd znaczna ilość światła dociera do dna lasu. Podszycie jest skąpo rozwinięte, osiąga najwyżej 10% zwarcia, tworzą je takie gatunki jak: jarzębina, głóg jednoszyjkowy, kruszyna, leszczyna, wiciokrzew suchodrzew oraz podrosty drzew. Warstwa runa zielnego jest bardzo bujna i wielogatunkowa, pokrywa zwykle 100 % powierzchni. Tworzą ją gatunki z różnych grup syngenetycznych. Charakterystyczną i wyróżniającą dla świetlistej dąbrowy grupę gatunków stanowią rośliny światło- i ciepłolubne.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki (PLH100015)

Dolina Rawki obejmuje obszar o powierzchni 2525.4 ha leżący między Żydomicami a Bolimowem. Położona jest w centralnej części Niziny Środkowopolskiej, na obszarze granicznym dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko-Błońskiej oraz Wysoczyzny Rawskiej. Głównym jej elementem jest rzeka Rawka i jej dolina. Odcinek obszaru Dolina Rawki o długości 42 km znajduje się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka Rawka wraz ze swą doliną stanowi naturalną oś, przecinającą obszar parku w układzie południkowym. Jest to jednocześnie bardzo ważny element hydrologiczny, biocenotyczny i krajobrazowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Rawka należy do nielicznych w Polsce niżowej rzek o naturalnym, meandrujacym korycie oraz brzegach porośniętych roślinnością łęgową i łąkową. Liczne starorzecza i zagłębienia są miejscem występowania interesującej roślinności: wodnej, bagiennej, szuwarowej i zaroślowej. Średnia szerokość koryta Rawki wynosi ok. 10 m, a głębokość 1,5 m. Wzdłuż całej Rawki występują gleby bagienne, mułowo-bagienne, torfowe i murszowe. Dolina Rawki znajduje się na obszarze trzykrotnego nasunięcia lądolodów pleistoceńskich. Najistotniejszym był okres zlodowacenia środkowopolskiego stadium Warty. Zlodowacenie to uformowało złożoną galcjalną rzeźbę i budowę geologiczną warstw przypowierzchniowych. Interglacjał mazowiecki uformował głęboką i szeroką dolinę Rawki, wypełnioną osadami rzecznymi.

Centralne położenie, ale przede wszystkim walory przyrodnicze tego terenu, zdecydowały o jego miejscu w sieci ekologicznej ECONET-PL jako ważnego węzła ekologicznego.

Największą powierzchnię na terenie ostoi zajmują łąki i pastwiska oraz tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych.	Klasy siedlisk występujących na terenie ostoi wraz z procentem pokrycia powierzchni przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20

Klasy siedlisk występujące na terenie SOO Dolina Rawki

| Lp. | Klasa siedliska | Pokrycie [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | łąki i pastwiska | 30 |
| 2 | tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych | 26 |
| 3 | lasy liściaste | 16 |
| 4 | grunty orne | 11 |
| 5 | lasy mieszane | 7 |
| 6 | lasy iglaste | 6 |
| 7 | lasy w stanie zmian | 4 |

www.natura2000.gdos.gov.pl

Na terenie ostoi występuje siedem typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Tabela 21

Typy siedlisk z Załącznika I DS występujące na terenie SOO Dolina Rawki

| Lp. | Kod | Nazwa siedliska | Pokrycie [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) | 70 |
| 2 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) | 10 |
| 3 | 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | 2 |
| 4 | 6410 | Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) | 1 |
| 5 | 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) | 1 |
| 6 | 91D0 | Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) | 1 |
| 7 | 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) | 0,92 |

www.natura2000.gdos.gov.pl

Do ssaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujących na terenie ostoi należą bóbr europejski oraz wydra. Gatunki ptaków z załącznika II Dyrektywy Ptasiej występujące na terenie SOO Dolina Rawki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22

Gatunki ptaków z załącznika II Dyrektywy Ptasiej występujące na terenie SOO Dolina Rawki

| Lp. | Kod | Nazwa gatunkowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | A229 | Alcedo atthis |
| 2 | A104 | Bonasa bonasia |
| 3 | A021 | Botaurus stellaris |
| 4 | A224 | Caprimulgus europaeus |
| 5 | A031 | Ciconia ciconia |
| 6 | A030 | Ciconia nigra |
| 7 | A081 | Circus aeruginosus |
| 8 | A082 | Circus cyaneus |
| 9 | A084 | Circus pygargus |
| 10 | A122 | Crex crex |
| 11 | A038 | Cygnus cygnus |
| 12 | A238 | Dendrocopos medius |
| 13 | A379 | Emberiza hortulana |
| 14 | A103 | Falco peregrinus |
| 15 | A321 | Ficedula albicollis |
| 16 | A320 | Ficedula parva |
| 17 | A075 | Haliaeetus albicilla |
| 18 | A022 | Ixobrychus minutus |
| 19 | A338 | Lanius collurio |
| 20 | A272 | Luscinia svecica |
| 21 | A119 | Porzana porzana |
| 22 | A307 | Sylvia nisoria |

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Grabinka (PLH140044)

Obszar ten o powierzchni 45.8 ha w całości położony na terenie Lasów Państwowych i podlega Nadleśnictwu Radziwiłłów. Obejmuje niewielki ciek (Grabinka), wraz z wąską doliną i fragmentami terenów przylegających. Grabinka prowadzi wodę głównie wczesną wiosną od marca do maja. W latach gorących, suchych, z małą ilością opadów, Grabinka jest prawie całkowicie wyschnięta, a niewielkie ilości wody stagnują w obniżeniach w pobliżu tam bobrów. Zręby dzisiejszej rzeźby terenu całego regionu ukształtowane zostały w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Warty). Dolina Grabinki wycięta jest w utworach zbudowanych z piasków i żwirów holoceńskich. Dno doliny i w mniejszym stopniu jej stoki, wypełniają żyzne gleby brunatne i gleby rdzawe, a miejscami torfowe. Gospodarka leśna w rejonie doliny Grabinki jest ekstensywna. W samej dolinie nie prowadzono prac leśnych mogących pogorszyć stan gatunków lub siedlisk leśnych. Lasy w dolinie należą do grupy lasów ochronnych. Na analizowanym terenie dominują siedliska grądowe, a drzewostany są budowane przez sosnę, dąb, grab, olszę, oraz (w mniejszej ilości) lipę, wiąz, brzozę.

Tabela 23

Klasy siedlisk występujące na terenie SOO Grabinka

| Lp. | Klasa siedliska | Pokrycie [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | lasy liściaste | 97 |
| 2 | lasy iglaste | 3 |

www.natura2000.gdos.gov.pl

Tabela 24

Typy siedlisk z Załącznika I DS występujące na terenie SOO Grabinka

| Lp. | Kod | Nazwa siedliska | Pokrycie [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) | 96.7 |
| 2 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) | 3.3 |

www.natura2000.gdos.gov.pl

Gatunki ptaków z załącznika II Dyrektywy Ptasiej występujące na terenie SOO Grabinka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 25

Gatunki ptaków z załącznika II Dyrektywy Ptasiej występujące na terenie SOO Grabinka

| Lp. | Kod | Nazwa gatunkowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | A238 | Dendrocopos medius |
| 2 | A236 | Dryocopus martius |
| 3 | A320 | Ficedula parva |
| 4 | A246 | Lullula arborea |

www.natura2000.gdos.gov.pl

Bolimowski Park Krajobrazowy

Granica Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowana jest w ok. 3,5 m na zachód od planowanej inwestycji. Park utworzony został 1986 roku. Na terenie gminy Puszcza Mariańska powierzchnia parku wynosi 333,3ha.

Obszar Parku charakteryzuje się dużą różnorodnością siedliskową i bogactwem gatunkowym flory i fauny.

Spośród chronionych gatunków roślin na terenie parku występuje: widłak wroniec, storczyk plamisty, orlik pospolity, goździk piaskowy, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko. Wśród łownych gatunków króluje łoś oraz sarna. Spotkać można tu również: lisa, zająca, borsuka, wydrę. Ciekawostka przyrodnicza jest jedyny jadowity polski ssak – rzesorek rzeczek. Na terenie parku występuje bogata awifauna, a wśród niej: żurawie, bociany czarne, sowy, puszczyki, łabędzie, baki, perkozy, kruki, kwiczoły, oraz zimorodki.

Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy Puszcza Mariańska, w obrębie Leśnictwa Puszcza Mariańska, Nadleśnictwa Skierniewice, na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowany jest rezerwat przyrody Puszcza Mariańska uchwalony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. 1983 nr 16 poz. 91).

Powierzchnia rezerwatu wynosi 120.32 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych w runie.

Pomniki przyrody

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji brak pomników przyrody ustanowionych na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004  Nr 92 poz. 880).

Zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia nr 26  Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124) na terenie gminy Puszcza Mariańska zlokalizowanych jest 17 pomników przyrody.

Tabela 26

Pomniki przyrody zlokalizowana na terenie gminy Puszcza Mariańska

| Lp. | Miejscowość | Nazwa obiektu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamion | brzoza brodawkowata Betula verrucosa |
| 2 | Kamion | lipa drobnolistna Tilia cordata |
| 3 | Kamion | lipa szerokolistna Tilia platyphyllos |
| 4 | Kamion | kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum |
| 5 | Kamion | lipa drobnolistna Tilia cordata |
| 6 | Studzieniec | lipa drobnolistna Tilia cordata |
| 7 | Studzieniec | jesion wyniosły Fraxinus excelsior |
| 8 | Studzieniec | dąb szypułkowy Quercus robur |
| 9 | Studzieniec | kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum |
| 10 | Studzieniec | dąb szypułkowy Quercus robur |
| 11 | Studzieniec | lipa drobnolistna Tilia cordata |
| 12 | Studzieniec | dąb szypułkowy (4 szt.) Quercus robur |
| 13 | Studzieniec- Leśniczówka | dąb szypułkowy Quercus robur |
| 14 | Studzieniec- Leśniczówka | dąb szypułkowy Quercus robur |
| 15 | Waleriany | dąb szypułkowy Quercus robur |
| 16 | Waleriany | dąb szypułkowy Quercus robur |
| 17 | Waleriany | dąb szypułkowy Quercus robur |

Źródło: warszawa.rdos.gov.pl/

Położonymi najbliżej planowanej inwestycji pomnikami przyrody są dęby szypułkowe w Walerianach (ok. 3 km).

4. Opis istniejących zabytków chronionych będących w zasięgu planowanego przedsięwzięcia

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji brak zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Zlokalizowanym najbliżej planowanej inwestycji obiektem zabytkowym jest mogiła zbiorowa z II wojny światowej  położona w miejscowości Studzieniec na cmentarzu rzymsko-katolickim (ok. 4 km od Aleksandrii, gdzie zlokalizowana jest planowana inwestycja).

Zabytki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych zlokalizowane na terenie gminy Puszcza Mariańska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 27

Zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych występujące na terenie gminy Puszcza Mariańska

| Miejscowość | Zabytek |
| --- | --- |
| Bartniki | kościół par. p.w. św. Antoniego, 1905-07, nr rej.: 55-A z 20.08.2003 |
|  | cmentarz przykościelny, nr rej.: 958/A z 1.03.1994 |
| Kamion | zespół pałacowy, XIX/XX: pałac, nr rej.: A-457 z 29.03.1977 oraz 593 z 27.08.1983 park, nr rej.: A/531 z 5.05.1980 otoczenie, pola i pastwiska, nr rej.: A-869 z 27.07.2009 |
| Olszawa | park willowy, k. XIX, nr rej.: A 469 z 1.12.1977 |
| Puszcza Mariańska | zespół klasztorny marianów, XVII-XVIII: kościół, drewn., nr rej.: 242-XII-3 z 8.04.1950 oraz 80 z 29.12.1967 klasztor, ob. plebania, nr rej.: 243-XII-4 z 8.04.1950 oraz 281 z 29.12.1967 cmentarz przykościelny, nr rej.: 962/A z 2.03.1994 ogrodzenie kam., nr rej.: j. w. d. szkoła marianów, 1782, nr rej.: 894 z 29.12.1967 |
| Radziwiłłów | dworzec kolejowy, 1919-23, nr rej.: 461 z 11.10.1977 |
| Studzieniec | mogiła zbiorowa z II wojny światowej na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 909 z 21.12.1992 |
| Wycześniak | park dworski, l. 30 XX, nr rej.: 768 z 23.08.1986 |

Źródło: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków www.zabytek.pl/

Z racji na znaczną odległość planowanej inwestycji od w/w zabytku nie przewiduje się ryzyka wystąpienia stanowisk archeologicznych.

5. Analiza wariantów planowanego przedsięwzięcia

5.1. Niepodejmowanie przedsięwzięcia

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie pozostałby w dotychczasowym sposobie użytkowania, czyli pozostałby nieużytkiem.

Odstąpienie od realizacji budowy biogazowni z pewnością zagwarantowałoby dotychczasowy stan środowiska w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym przedsięwzięcie miałoby być zlokalizowane. Jednak z uwagi na funkcję tego terenu można się spodziewać, że w przyszłości mógłby powstać inny zakład, który znacznie bardziej niż przedmiotowy oddziaływałby negatywnie na środowisko naturalne i ludzi.

Ponadto niepodejmowanie przedsięwzięcia jest nieuzasadnione zarówno pod względem ekologicznym. Przemawia za tym fakt, iż biogazownia jest źródłem energii odnawialnej. Wytwarzanie przez moduł kogeneracyjny, energii elektrycznej i cieplnej 
nie będzie wiązać się z emisją do powietrza, takich zanieczyszczeń jak gazy cieplarniane.

Praca instalacji nie będzie się również wiązać z wytwarzaniem ścieków technologicznych oraz z powstawaniem odpadów. W wyniku procesu produkcyjnego powstawać będzie biogaz, zamieniany w energię oraz wartościowy nawóz organiczny, który służył będzie do użyźniania pól.

W związku z tym w dalszej ocenie oddziaływania na środowisko odstąpiono 
od rozpatrywania wariantu niepodejmowania przedsięwzięcia.

5.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, analiza wariantu 
            lokalizacji inwestycji

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia. Pomimo faktu niewielkiego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 
na środowisko (rozpatrywanego również jako oddziaływanie łączne), z pewnością należy zwrócić uwagę na korzyści płynące dla środowiska poprzez realizację inwestycji. 
Po pierwsze, zostanie zagospodarowana działka, która obecnie jest nieużytkiem.

Wybrany wariant wiąże się również z wykorzystaniem technologii, która pozwoli efektywnie zredukować emisję gazów cieplarnianych. Planowana instalacja jest przedsięwzięciem mającym na celu wytworzenie biogazu i wykorzystanie go w procesie produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie produktem ubocznym procesu technologicznego będzie osad pofermentacyjny, który z powodzeniem może być stosowany do użyźniania pól uprawnych.

Przedstawiony w niniejszym raporcie wariant realizacji przedsięwzięcia jest najmniej oddziaływującym wariantem realizacji tego typu inwestycji dla środowiska poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technologiczno-organizacyjnych pracy.

Ponadto, jak wykazano w toku obliczeń zawartych w niniejszym raporcie, oddziaływanie inwestycji ograniczy się do terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Z budową przedmiotowej biogazowni w mieście Aleksandria wiązać się będą korzyści ekologiczne, takie jak:

- ograniczenie degradacji środowiska spowodowane wydobywaniem paliw kopalnianych,

- redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2), który odpowiedzialny jest za efekt cieplarniany,

- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji dla środowiska, między innymi dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), czy metali ciężkich, a także innych zanieczyszczeń organicznych.

Budowa instalacji niesie za sobą także korzyści ekonomiczne, a wśród nich między innymi:

- oszczędzanie zasobów nieodnawialnych paliw kopalnianych,

- zwiększenie energetycznego bezpieczeństwa kraju,

- realizację międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery,

- stymulowanie rozwoju nowoczesnych technologii,

- zmniejszenie kosztu surowców energetycznych,

- wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy.

5.3. Porównanie wariantów przedsięwzięcia

Jako wariant alternatywny lokalizacji przyjęto wariant lokalizacji inwestycji w innym rejonie pozamiejskim, z dala od terenów zurbanizowanych.

Podczas realizacji wariantu w rejonie pozamiejskim zachodzić będą zwiększone wielkości emisji z transportu kołowego związanego z obsługą inwestycji w zakresie prac  budowlanych wynikające z większego nakładu prac wymaganego do przystosowania terenu do użytkowania przemysłowego.

Natomiast podczas eksploatacji wariantu w rejonie pozamiejskim zachodzić będą podobne wielkości emisji w zakresie transportu kołowego związanego z obsługą inwestycji oraz w zakresie produkcyjnym (ścieki, hałas, powietrze z racji tego, iż wielkość produkcji pozostanie na stałym poziomie).

Rozwiązania produkcyjne pozostaną takie same, więc emisja podczas eksploatacji obiektu  pozostanie constans. Założenia wyjściowe emisji jak i wartości masowe emisji jak i imisji pozostaną na poziomie opisanym w Raporcie OOŚ, zarówno dla wariantu proponowanego jak i alternatywnego.

Rozwiązanie polegające na lokalizacji poza miastem niesie ze sobą szereg potencjalnych zagrożeń polegających na ewentualnej budowie nowego budynku socjalno - biurowego oraz doprowadzeniu mediów. Budowa nowego obiektu na terenach pozamiejskich będzie się wiązała z inwestycją budowlaną, a co za tym idzie wszystkim związanymi z tym emisjami. Podczas realizacji tego typu inwestycji inwestycji można zaobserwować, okresowe zwiększenie ponadnormatywnego hałasu, zwiększone zapylenie, wzmożoną emisję hałasu ze środków transportu ciężkiego obsługujących inwestycję, zaburzeniami lokalnej gospodarki wodnej jak również naruszenie homeostazy lokalnych mikrosiedlisk i ekosystemów roślinnych i zwierzęcych. Ponadto oprócz zwiększenia masowej emisji, zwiększa się również terytorialny zasięg oddziaływania przedmiotowej instalacji, co nie gwarantuje dotrzymania aktualnie obowiązujących standardów ochrony środowiska, z wartych w normatywach prawnych.

W przypadku realizacji inwestycji na terenie częściowo już zaadaptowanym i zurbaniowanym antropogenicznie przez poprzednich użytkowników, nie istnieje konieczność przekształcania /wylesiania gruntów. Również emisja czasowa związana z dostosowywaniem nieruchomości do standardów obiektu przemysłowego, będzie zminimalizowana.

W obecnej, planowanej  lokalizacji inwestycji nie zaobserwowano konfliktów społecznych, ponadto na etapie postępowania administracyjnego nie wpłynęły do tej pory żadne uwagi stron postępowania (sąsiadów) lub społeczności lokalnej.  Nowa lokalizacja nie gwarantuje  zapewnienia harmonijnej koegzystencji lokalnej społeczności międzysąsiedzkiej.

Za lokalizacja proponowaną przez Inwestora przemawiają następujące czynniki:

- istniejąca infrastruktura techniczna dotrzymanie odpowiednich norm ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i hałasu,

- bliskie sąsiedztwo dróg dojazdowych,

- lokalizacja inwestycji względem klientów przedmiotowej firmy; analiza ekonomiczna przedsięwzięcia wykazała, iż w rejonie usytuowania przedsięwzięcia brak podobnych instalacji, co jest korzystnym prognostykiem i oznaką potencjału rynku zbytu.

Tabela 28

Ewaluacja oddziaływań środowiskowych Inwestycji

| Element środowiska poddany oddziaływaniu | Szacowany stopień oddziaływania na środowisko |
| --- | --- |
|  | Wariant proponowany | Wariant alternatywny |
|  | Skala oddziaływań | Czas trwania/ekspozycji | Skala oddziaływań | Czas trwania/ekspozycji |
| Jakość powietrza i warunki klimatyczne | 3 | okresowy | 4 | okresowy |
| Gleby i złoża kopalin | 2 | stały | 2 | stały |
| Wody podziemne i warunki hydrologiczne | 1 | sporadyczny | 1 | sporadyczny |
| Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne | 1 | sporadyczny | 1 | sporadyczny |
| Klimat akustyczny | 3 | okresowy | 3 | okresowy |
| Krajobraz | 2 | stały | 2 | stały |
| Funkcjonowanie ekosystemów | 1 | stały | 1 | stały |
| Dziedzictwo historyczne i kulturowe | 1 | brak | 1 | brak |
| Zmiana użytkowania terenu | 1 | stały | 4 | stały |
| SUMA OCENY ODDZIAŁYWANIA | 15 | - | 19 | - |

Źródło: Materiały własne EKO-PROJEKT,   * do ewaluacji oceny środowiskowej przyjęto 5 stopniową skalę ocen.

W związku  z powyższym, wariant podejmowania przedsięwzięcia w innym rejonie pozamiejskim, jest nieuzasadnione zarówno pod względem ekonomicznym, inwestycyjnym i ekologicznym.

6. Przewidywane oddziaływanie na środowisko

6.1. Opis metod prognozowania

6.1.1. Powietrze atmosferyczne

Do obliczenia wielkości emisji wykorzystano wskaźniki emisji oraz dane przedstawione przez Inwestora. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie eksploatacji inwestycji przeprowadzono według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie poziomów odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87) za pomocą Komputerowego Systemu OPA03 Programu Opa03, wersji 3.0.

6.1.2. Emisja hałasu

Emisja hałasu została oszacowana na podstawie obliczeń programu komputerowego SON2, którego model obliczeniowy oparty jest o normę PN-ISO 9613-2 oraz instrukcje techniczne ITB nr 308 oraz 338. Wynikiem obliczeń jest rozkład izolinii równoważnego poziomu dźwięku LAeq [dB] w oparciu o następujące dane:

- poziom mocy akustycznych dźwięku dla poruszających się pojazdów (model linii źródeł punktowych) – określony na podstawie czasu oraz odcinka przejazdu,

- poziomy mocy akustycznych poszczególnych źródeł punktowych LWA [dB] 
– w taki sposób zamodelowano urządzenia znajdujące się wewnątrz kontenera,

- poziomy dźwięku w odległości 1 m od kontenera oraz izolacyjność akustyczną ścian obiektu – oszacowanie poziomu mocy akustycznej dla powierzchniowego źródła dźwięku,

- odbicia od budynków ekranujących,

- wpływ gruntu oraz temperatury powietrza na propagację dźwięku.

Obliczenia wykonano w siatce o kroku 5 m, 4 m ponad poziomem terenu.

Na terenie inwestycji poruszać się będą pojazdy ciężarowe dowożące substraty oraz wywożące nawóz pofermentacyjny. Oprócz nich źródłem hałasu będzie ładowarka do załadunku substratów. Wyżej wymienione źródła będą emitować hałas jedynie w porze dnia.

Pojazdy poruszające się po terenie biogazowni poruszać się będą w sposób zorganizowany, z różną częstotliwością w czasie, dlatego też wyodrębniono drogę dojazdową, odjazdową oraz trasę przejazdów i zastąpiono je zastępczymi punktowymi źródłami hałasu. Poziomy mocy akustycznych pojazdów samochodowych podano zgodnie z instrukcją wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej „Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” (Warszawa 2008).

Tabela 29

Poziomy mocy akustycznych pojazdów wraz z podziałem na operacje.

| Operacja | Poziom mocy akustycznej [dB] | Czas operacji [s] |
| --- | --- | --- |
| Start | 105 | 5 |
| Hamowanie | 100 | 3 |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 100 | 1800 (wartość ustalona dla biogazowni) |

Do dalszych rozważań przyjęto, że dziennie na terenie inwestycji poruszać się będą maksymalnie 3 pojazdy oraz ładowarka. Dostawa substratów wiązać się będzie z emisją hałasu trwającą łącznie 1 [h] w ciągu dnia. Wywóz nawozów będzie trwał łącznie 2 [h] w ciągu dnia, natomiast praca ładowarki 1 [h] w ciągu dnia. Nie przewiduje się ruchu pojazdów w porze nocnej.

Tabela 30

Ilość pojazdów wraz z ich czasem pracy

| Rodzaj pojazdu | Czas pracy w ciągu dnia [h] | Ilość pojazdów |
| --- | --- | --- |
| Dostawa substratów | 1 | 2 pojazdy/dzień |
| Wywóz nawozu | 2 | 1 pojazdy/dzień |
| Ładowarka | 1 | 1 pojazd/dzień |

Dla każdego punktu wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej według poniższego wzoru:

gdzie:  LAWeqn- równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu,

LAWn- poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako Lw,

ti- czas trwania operacji ruchowej,

T- czas oceny dla której oblicza się poziom równoważny.

Ze względu na fakt, iż w każdym punkcie drogi pojazdy mogą hamować, ruszać i jechać więc w dalszej części opracowania obliczono wartość wypadkową równoważnego poziomu mocy akustycznej wg. wzoru:

Wyznaczone wartości przedstawiono w poniższej Tabeli 31

Tabela 31

Wypadkowy poziom mocy akustycznej

| Rodzaj operacji ruchowej | ti | n*ti | LAW [dB] | LAWeqi [dB] | LAWeqwyp [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 5 | 0,33 | 105 | 85 | 101,4 |
| Hamowanie | 3 | 0,20 | 100 | 78 |  |
| Jazda po terenie | 1800 | 120 | 100 | 106 |  |

Długość przebywanego odcinka reprezentowanego przez punktowe zastępcze źródła hałasu przyjęto na wysokości 0,9 m, wynosić będzie około 400 m.

Wprowadzone dane załączono do raportu w postaci wydruków z programu, a wyniki obliczeń  przedstawiono w formie graficznej oraz tabelarycznej (załączniki).

Jako wynik obliczeń emisji hałasu przedstawia się mapę z rozkładem izolinii hałasu dla określonych źródeł (załącznik graficzny) oraz rozkład równoważnego poziomu dźwięku 
LAeqD [dB] w porze dziennej i nocnej wokół terenu działki na której zlokalizowana zostanie inwestycja.

6.1.3. Zrzuty ścieków

Do określenia ilości ścieków wykorzystano dane technologiczne przedstawione przez inwestora oraz metody obliczeń zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U., Nr 8, poz. 70). Do określenia spełnienia parametrów zrzucanych ścieków przez instalację oparto się na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., Nr 137, poz. 984) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych masz substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U., Nr 180, poz. 1867).

6.1.4. Gospodarka odpadami

Do określenia rodzajów i ilości powstających odpadów wykorzystano dane uzyskane od inwestora oraz obliczenia własne.

6.2. Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby

6.2.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

W fazie powstawania inwestycji, główną rolę będzie odgrywało oddziaływanie 
na rzeźbę terenu. Wpływ na środowisko geologiczne będzie spowodowany koniecznością przeprowadzenia prac ziemnych, w celu budowy fundamentów. Wykonane zostaną również liniowe, w celu ułożenia sieci i przyłączy. Prace te niewątpliwe spowodują antropogeniczne, nieodwracalne przekształcenie powierzchni ziemi.

Wytyczne wykonawcze robót ziemnych:

- ostatnią część wykopu wykonać ręcznie nie dopuszczając do naruszenia rodzimej struktury gruntu,

- podłoże gruntowe w wykopie wibrować mechanicznie,

- nie dopuszczać do nawodnienia wykopów.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”.

6.2.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji

Nie zakłada się znaczącego wpływu na rzeźbę terenu podczas funkcjonowania omawianego przedsięwzięcia. Prawidłowa eksploatacja inwestycji nie będzie oddziaływała 
na powierzchnię ziemi.

6.2.3. Oddziaływanie w fazie likwidowania inwestycji

W ramach likwidacji inwestycji prowadzone będą prace budowlane. W ich wyniku zachodzić będzie oddziaływanie na rzeźbę terenu.

Podczas wykonywania prac związanych z likwidacją biogazowni może dojść 
do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z awarii ciężkiego sprzętu budowlanego. Zanieczyszczenie gruntu może być również wywołane niewłaściwą gospodarką materiałami i odpadami budowlanymi.

6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

6.3.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

W fazie powstawania inwestycji nie przewiduje się ujemnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. Zarówno wody opadowe jak i ścieki przemysłowe oraz bytowe ujęte będą w szczelne systemy kanalizacji lokalnej (zbiorniki bezodpływowe).

Omawiany teren nie wymaga także odwodnienia w trakcie budowy przedmiotowego przedsięwzięcia.

Oddziaływanie w fazie powstawania może zajść jedynie w sytuacji awaryjnej. Gdy przykładowo wystąpi rozszczelnienie wanien procesowych, zbiorników na substancje używane w cyklu produkcyjnym, wyciek z samochodu, lub innego ciężkiego sprzętu budowlanego, a substancje niebezpieczne przedostaną się do gruntu i tym samym do wód gruntowych.

6.3.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe 
i podziemne w fazie funkcjonowania inwestycji. Nawet w sytuacji awaryjnej,
w przypadku wycieku substancji ropopochodnych pochodzących z uszkodzonych pojazdów dostarczających materiał wsadowy, nie nastąpi ich przeniknięcie do gruntu i dalej do wód gruntowych. Teren będzie zabezpieczony poprzez utwardzenie, które będzie tak wyprofilowane, aby umożliwić swobodny spływ zanieczyszczeń do urządzeń oczyszczających.

W procesie technologicznym nie będzie zużywana woda, dlatego też praca przedmiotowej biogazowni nie będzie wiązać się z powstawaniem ścieków przemysłowych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych.

Powierzchnie utwardzone wokół budynków produkcyjnych utwardzone będą wylewką betonową zbrojoną prętami stalowymi, w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej podłoża.

Wylewkę stanowi sucha mieszaniną zaprawową, złożoną z cementu portlandzkiego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek specjalnych. Gotowa masa betonowa będzie zgodna z PN-90/B-141501 oraz klasą betonu M15 i M20.

Suchą mieszankę należy zarobić zwykłą wodą wodociągową. W celu uniknięcia grudek i zgrubień należy pamiętać o wsypywaniu proszku do wody, a nie do suchej mieszanki. Mieszać, do uzyskania jednolitej konsystencji - najlepiej mechanicznie w betoniarce lub przy użyciu mikserów malarskich. Gęstość masy dostosować do potrzeb wykonywanych prac lub stosowanych urządzeń poprzez dolewanie wody. Gotowa, półpłynna wylewka pozostaje gotowa do użycia - w zależności od temperatury otoczenia - około 1 godziny. Na położenie warstwy grubości około 1mm zużywa się około 1,9 kg gotowej zaprawy na 1m2 pokrywanej powierzchni. Nałożoną warstwę wylewki chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez polewanie od czasu do czasu wodą. Pełną wytrzymałość wylewka osiąga po upływie 21 dni od dnia nałożenia.

6.3.3. Oddziaływanie w fazie likwidowania inwestycji

W fazie likwidacji zakładu nie zakłada się negatywnego oddziaływania na środowisko wodne. Może ono zajść jedynie w sytuacjach awaryjnych, przykładowo podczas wycieku substancji ropopochodnych z uszkodzonych maszyn budowlanych.

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

6.4.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzanie ścieków

Zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowych pracowników biogazowni będzie uzupełniane z miejskiej sieci wodociągowej. Średnie dobowe zużycie wody, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U., Nr 8, poz. 70), będzie wynosić:

- dla 1 pracownika biurowego:

QDśr = 1 · 15 = 15

- dla  1 pracownika obsługi biogazowni:

QDśr = 1 · 60 = 60

Zatem, łączne zużycie wody na cele socjalno-bytowe pracowników wyniesie 
0,075 . Co daje zapotrzebowanie około 1,87 .

Podczas pracy biogazowni będą powstawały ścieki o charakterze kwaśnym i alkalicznym bez rozdziału ich na poszczególne strumienie. Ilość powstających ścieków będzie wynosić 0,41 m3/tydzień o jakości odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr. 136 poz. 964 z 14 lipca 2006 r.)

Tak znikoma dla biogazowni ilość ścieków zostanie zrealizowana dzięki zastosowaniu rozbudowanego układu gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego. Oczyszczone ścieki będą wywożone raz w miesiącu wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych gminy Puszcza Mariańska.

Przewidywane stężenia głównych zanieczyszczeń w ściekach przed i po neutralizacji przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Średnie stężenie w ściekach [mg/dm3] | Stężenia dopuszczalne w/g Roz. Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. [mg/dm3] |
| --- | --- | --- |
|  | surowych | oczyszczonych |  |
| cynk Zn+2 | 133,0 | <3.0 | <5,0 |
| żelazo Fe ogólne | 186,1 | <3,0 | <10 |
| chrom Cr ogólny | 8,5 | <0,1 | <1,0 |
| chrom Cr+6 | 0,1 | <0,1 | <0,2 |
| nikiel Ni+2 | 86,9 | <0,5 | 1,0 |
| miedź Cu+2 | 32,1 | <0,5 | <1,0 |
| bór B | 7,7 | 7,7 | <10,0 |
| chlorki Cl- | 759,8 | <800 | < 1000,0 |
| fosfor ogólny Pog | 8,7 | 8,7 | określi właściciel urządzeń kanalizacyjnych |
| siarczany SO4-2 | 30,2 | 35,0 | < 500,0 |
| azot ogólny Nog | 1,3 | 1,3 | określi właściciel urządzeń kanalizacyjnych |
| detergenty niejonowe | 3,2 | 3,2 | <20,0 |
| zawiesiny ogólne | 87,0 | 0,00 | określi właściciel urządzeń kanalizacyjnych |
| ChZT | 85,0 | 85,0 | określi właściciel urządzeń kanalizacyjnych |
| BZT5 | nie występuje | nie występuje | określi właściciel urządzeń kanalizacyjnych |
| odczyn pH | 2 – 13 | 8.2 – 8.8 | 6.5 – 9.5 |

Woda potrzebna do pokrycia zapotrzebowania na cele technologiczne biogazowni pobierana będzie z wodociągu miejskiego. 	Szacowana ilość ścieków wyniesie 90% zapotrzebowania, co daje około 1,67 . Ścieki te będą odprowadzane, poprzez neutralizator, do zbiornika bezodpływowego.

6.4.2. Wody opadowe odprowadzane z terenu inwestycji

Dla oszacowania ilości wód opadowych pochodzących z terenu planowanej inwestycji, przyjęto następujące dane:

- całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję wynosi: 
A = 33200 m2 = 3,32 ha,

- powierzchnia połaci dachowych: 		AD = 3200 m2 = 0,32 ha

- powierzchnia terenów utwardzonych: 	AU = 1000 m2 = 0,1 ha

- powierzchnia biologicznie czynna: 		AZ = 5000 m2 = 0,5 ha

Ilość ścieków opadowych odprowadzanych z poszczególnych powierzchni wyznaczono ze wzoru:

gdzie:

qdm – natężenie deszczu miarodajnego

- przyjęto wartość qdm = 124 , dla deszczu trwającego 
15 minut o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 5 lat

Ψ – współczynnik opóźnienia odpływu:

- dla powierzchni dachów: Ψ = 0,9

- dla powierzchni utwardzonych: Ψ = 0,8

- dla terenów zieleni: Ψ = 0,1

A – powierzchnia zlewni [ha]

Ilość wód opadowych pochodzących z terenu zakładu wyniesie:

- z połaci dachowych: 		QD = qdm · ΨD · AD = 35,7

- z powierzchni utwardzonych:	QU = qdm · ΨU · AU = 9,92

- z terenów zielonych:		QZ = qdm · ΨZ · AZ =  6,2

Zatem, łączna objętość wód opadowych pochodzących z terenu zakładu wyniesie 51,82 , co daje dobową ilość rzędu 46,6 .

Ścieki deszczowe pochodzące z powierzchni utwardzonych ujęte będą w systemem rur spustowych, z którego zostaną odprowadzone do separatora węglowodorów ropopochodnych. Urządzenie to charakteryzować się będzie przepustowością nominalną  NG = 60 .

Wody opadowe oczyszczone w ten sposób osiągają zawartość węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej na poziomie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984).

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych spełniać będą po oczyszczeniu następujące parametry:

- zawiesina ogólna 100 mg/l;

- substancje ropopochodne 15 mg/l.

Wody opadowe pochodzące z terenów zieleni nie będą ujęte w system kanalizacji. Ich odprowadzanie następować będzie bezpośrednio do gruntu.

Natomiast wody opadowe z powierzchni placów, parkingów i dachów kierowane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika. Ich odbiór będzie prowadzony przez firmy uprawnione do obsługi tego typu obiektów na podstawie stosownej umowy.

6.5. Oddziaływanie na powietrze

6.5.1. Emisja z procesów grzewczych

Na terenie inwestycji do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywany będzie kocioł grzewczy o mocy 100 kW opalany węglem kamiennym w postaci ekogroszku. Roczne zużycie węgla będzie wynosić ok. 5 Mg. Czas pracy kotła będzie wynosił średnio 2120 godzin w sezonie grzewczym.

W obliczeniach uwzględniono parametry węgla wynoszące:

  - zawartość siarki 2%

  - zawartość popiołu 10%

  - zawartość części stałych  25%

Tabela 32

Wskaźniki emisji ze spalania węgla wraz z zestawieniem wyliczonych ilości substancji emitowanych do powietrza

| Lp. | Substancja | Nr CAS | Wskaźnik emisji | Emisja [kg/h] | Emisja [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 16 kg/(Mg%) | 0,000038 | 0,000080 |
| 2. | dwutlenek azotu | 11104-93-1 | 1 kg/Mg | 0,002358 | 0,005000 |
| 3. | tlenek węgla | 630-08-0 | 100 kg/Mg | 0,235849 | 0,500000 |
| 4. | benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,02 kg/Mg | 0,000047 | 0,000100 |
| 5. | pył PM10 | - | 1,5 kg/(Mg%) | 0,022641 | 0,048000 |
| 6. | węgiel elementarny, pył | 7440-44-0 | kg/(Mg%) | 0,000094 | 0,000200 |

Źródło: „Wskaźniki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” MŚ i WIOŚ, Warszawa 2003

Zanieczyszczenia będą emitowane do atmosfery jednym emitorem punktowym EP1 otwartym,  o wysokości  6,0 m i średnicy wylotowej 0,2 m.

6.5.2. Emisja liniowa z obsługi komunikacyjnej

Na obszarze przedmiotowej inwestycji przewidywane natężenie ruchu będzie wynosiło 2 samochody osobowe, 1 samochód ciężarowy oraz 1 ładowarka do załadunku substratów. Wskaźniki emisji przyjęto na podstawie pisma MOŚzNiL nr Pzmot/063/8/93 z dnia 01 lutego 1993 roku z późniejszymi zmianami.

Założono, że samochody osobowe jadąc z prędkością 10 km/h na trasie 100 km spalają średnio ok. 10 l paliwa. Na tej podstawie określono spalanie wynoszące w ciągu jednej godziny ok. 1 l paliwa. W przypadku samochodów osobowych gęstość paliw przyjęto na poziomie 0,8 kg/m3 (średnia arytmetyczna dla gęstości benzyny 0,75 kg/m3 oraz oleju napędowego 0,85 kg/m3). Długość trasy przejazdu 1 samochodu osobowego po terenie inwestycji będzie wynosić ok. 1 017 m. Dla oznaczenia emitorów z pojazdów osobowych przyjęto oznaczenia ELos1-ELos7. Łączny czas przejazdu samochodów osobowych będzie wynosił 75 h/rok, natomiast łączne zużycie paliw przyjęto na poziomie 60 kg/rok.

Emisja z pojazdów osobowych emitowana jest emitorami liniowymi o następującej charakterystyce:

wysokość emitora 		H =  0,3 m

- prędkość wylotowa	v = 0,0 m/s

Zastosowano następujące wskaźniki emisji dla samochodów osobowych:

- dwutlenek siarki – 4 g/kg paliwa,

- dwutlenek azotu – 7 g/kg paliwa,

- tlenek węgla – 18,5 g/kg paliwa,

- węglowodory aromatyczne – 0,6 g/kg paliwa,

- węglowodory alifatyczne – 1,5 g/kg paliwa.

W przypadku samochodów ciężarowych założono, że jadąc z prędkością 10 km/h spalają średnio ok. 30 l paliwa na 100 km (spalanie oleju napędowego ok. 3 l/h). W obliczeniach uwzględniono gęstość oleju napędowego wynoszącą 0,85 kg/m3. Każdy z samochodów ciężarowych będzie pokonywał trasę na terenie inwestycji wynoszącą ok. 1 017 m. Dla oznaczenia emitorów z pojazdów ciężarowych przyjęto oznaczenia ELc1-ELc7 uwzględniając poszczególne odcinki trasy pokonywanej na terenie zakładu. Łączne zużycie paliw obliczono na podstawie czasu niezbędnego do pokonania trasy odnosząc się do spalania oleju napędowego w ciągu jednej godziny i wynosi ok. 95 kg/rok.

Analogicznie jak dla samochodów ciężarowych obliczono wielkości emisji z ładowarki substratów, jedyną różnicę stanowi zużycie oleju napędowego, które wynosi 20 l/100 km (2 l/h), łącznie 1862 kg/rok. Trasy przejazdu oznaczono jako ELł1-ELł7.

Emisja z pojazdów ciężarowych oraz z ładowarki emitowana będzie emitorami liniowymi o następującej charakterystyce:

- wysokość emitora 		H = 0,5 m

- prędkość wylotowa		v = 0,0 m/s

Zastosowano poniższe wskaźniki emisji dla samochodów ciężarowych i ładowarki:

- dwutlenek siarki – 6,0 g/kg paliwa,

- dwutlenek azotu –76,0 g/kg paliwa,

- tlenek węgla –23,0 g/kg paliwa,

- węglowodory aromatyczne – 6,0 g/kg paliwa,

- węglowodory alifatyczne – 13,0 g/kg paliwa.

W poniższych tabelach zestawiono wielkości emisji ze środków transportu na etapie eksploatacji inwestycji.

Tabela 33

Zestawienie przewidywanej emisji rocznej ze środków transportu w fazie 
eksploatacji inwestycji

| Emitowana substancja | Samochody osobowe [Mg/rok] | Samochody ciężarowe [Mg/rok] | Ładowarka do substratów [Mg/rok] | Emisja łączna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dwutlenek siarki | 0,000240 | 0,000570 | 0,011172 | 0,011982 |
| dwutlenek azotu | 0,000420 | 0,007220 | 0,141512 | 0,149152 |
| tlenek węgla | 0,001110 | 0,002185 | 0,042826 | 0,046121 |
| węglowodory aromatyczne | 0,000036 | 0,000570 | 0,011172 | 0,011778 |
| węglowodory alifatyczne | 0,000090 | 0,001235 | 0,242060 | 0,243385 |

Tabela 34

Zestawienie przewidywanej emisji godzinowej ze środków transportu w fazie
eksploatacji inwestycji

| Emitowana substancja | Samochody osobowe [kg/h] | Samochody ciężarowe [kg/h] | Ładowarka do substratów [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| dwutlenek siarki | 0,003200 | 0,015000 | 0,010202 |
| dwutlenek azotu | 0,005600 | 0,190000 | 0,129235 |
| tlenek węgla | 0,014800 | 0,057500 | 0,039110 |
| węglowodory aromatyczne | 0,000480 | 0,015000 | 0,010202 |
| węglowodory alifatyczne | 0,001200 | 0,032500 | 0,022106 |

Powyższe obliczone wielkości emisji stanowią dane wejściowe do wyliczeń przeprowadzanych w programie.

6.5.3. Emisja z procesów technologicznych

Produkcja biogazu jest procesem beztlenowym, gdzie materia organiczna jest 
w naturalny sposób rozkładana przez mikroorganizmy podczas formacji biogazu.

Biogaz jest mieszanką gazów i składa się głównie z 50-70% metanu (CH4), 30-40% dwutlenku węgla (CO2) oraz niewielkich ilości innych gazów takich jak: wodór (H2), azot (N), para wodna (H2O) i siarkowodór (H2S) (Burton i Turner, 2003).

Produkcja biogazu jest procesem składającym się z 4 etapów. Pierwszy etap 
to hydroliza, gdzie hydrolityczne bakterie produkują dodatkowe enzymy do rozkładu makromolekuł (białka, lipidy, węglowodany) do monomerów (aminokwasów, długich łańcuchów kwasów tłuszczowych oraz rozpuszczalnych cukrów). Drugi etap nazywany jest acidogenezą, gdzie monomery przy udziale bakterii fermentacyjnych, zwanych także acidobakteriami, przekształcone zostają do lotnych kwasów organicznych (VFA), alkoholi, CO2, H2, NH3 i H2S. W trzecim etapie zwanym acetogenezą, acetobakterie przekształcają produkty poprzednich etapów w kwas octowy, CO2, H2, NH3 i H2S. Czwarty etap zwany jest metanogenezą. Bakterie metanowe przekształcają w nim produkty poprzednich etapów 
do metanu i dwutlenku węgla. W przybliżeniu 70% metanu powstaje bezpośrednio, przy udziale acidotrofilnych bakterii metanowych, z kwasu octowego, podczas gdy pozostałe 30% uzyskuje się przez utylizację wodoru i dwutlenku węgla przez hydrotrofilne bakterie metanowe (Burton, 2003).

W wyniku dobrze przeprowadzonego procesu fermentacji otrzymujemy z 1 kg substancji organicznej około 0,4 m3 biogazu, który ma wartość opałową od 16,8 do 23 MJ/m3 (Dreszer i in., 2003). W poniższej tabeli przedstawiony został skład biogazu.

Tabela 35

Przykładowy skład chemiczny biogazu

| Składnik | Zawartość |
| --- | --- |
|  | Zakres (%) | Średnia (%) |
| Metan (CH4) | 54-85 | 59 |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 16-48 | 38,8 |
| Siarkowodór (H2S) | 0,08- 5,5 | 0,2 |
| Wodór (H2) | 0-5 | 0,5 |
| Tlenek węgla (CO) | 0-2,1 | 0,5 |
| Azot (N2) | 0,6-7,5 | 0,4 |
| Tlen (O2) | 0-1 | 0,6 |

W fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia produktem fermentacji metanowej będzie biogaz. Biogaz, przed dostarczeniem do kogeneratora będzie oczyszczany 
z siarkowodoru. Odsiarczanie będzie prowadzone metodą biologiczną. Bakterie siarkowe będą rozkładać siarkowodór do siarki elementarnej w przestrzeni gazowej komory fermentacyjnej. Wówczas siarka wytrąci się w postaci żółtego osadu. Biogaz będzie spalany w agregacie kogeneracyjnym wytwarzającym jednocześnie prąd i ciepło, natomiast 
w przypadku awarii lub przerwy w pracy agregatu biogaz spalany będzie w pochodni.

Emisji CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami Wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy.

W poniższej tabeli przedstawiono najnowsze badania określające wskaźniki emisji dla spalania biogazu. Na podstawie przedstawionych wskaźników wyliczono emisję opierając się na danych:

Ilość wytwarzanego biogazu:	 				4 000 000 m3

Czas pracy agregatu kogeneracyjnego w ciągu roku:	8 326 h

Czas pracy pochodni:						434 h

Tabela 36

Wskaźniki emisji ze spalania biogazu w agregacie kogeneracyjnym wraz z zestawieniem wyliczonych ilości substancji emitowanych do powietrza

| Lp. | Substancja | Nr CAS | Wskaźnik emisji [kg/m3] | Emisja [kg/h] | Emisja [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CO | 630-08-0 | 0,00005558 | 0,025400 | 0,211480 |
| 2. | SO2 | 7446-09-5 | 0,00009211 | 0,042094 | 0,350475 |
| 3. | NO2 | 11104-93-1 | 0,0004533 | 0,207158 | 1,724798 |
| 4. | Pył PM10 | * | 0,0008490 | 0,387993 | 3,230430 |

Źródło: Environment Canada National Pollutant Release Inventory

Tabela 37

Wskaźniki emisji ze spalania biogazu w pochodni wraz z zestawieniem wyliczonych ilości substancji emitowanych do powietrza

| Lp. | Substancja | Nr CAS | Wskaźnik emisji [kg/m3] | Emisja [kg/h] | Emisja [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CO | 630-08-0 | 0,00005558 | 0,025400 | 0,011024 |
| 2. | SO2 | 7446-09-5 | 0,00009211 | 0,042094 | 0,018269 |
| 3. | NO2 | 11104-93-1 | 0,0004533 | 0,207158 | 0,089906 |
| 4. | Pył PM10 | * | 0,0008490 | 0,387993 | 0,168389 |

Źródło: Environment Canada National Pollutant Release Inventory

Zanieczyszczenia z pracy agregatu kogeneracyjnego będą emitowane do atmosfery jednym emitorem EP2 o wysokości  3,5 m i średnicy wylotowej 0,3 m. Natomiast zanieczyszczenia z pochodni będą emitowane poprzez wylot z pochodni (emitor EP3) zlokalizowany na wysokości 6,0 m o średnicy wylotowej 0,3 m.

W obliczeniach nie uwzględnia się emisji z placu rozładunkowego substratów. Magazynowane substraty na placu będą przykrywane grubą folią PEHD, dlatego wielkości emisji niezorganizowanej z magazynowania substratów można uznać za pomijalne.

6.5.4. Stan jakości powietrza w fazie eksploatacji inwestycji

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie eksploatacji zakładu przeprowadzono według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie poziomów odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87) za pomocą Komputerowego Systemu OPA03 Programu Opa03, wersji 3.0.

Ze względu na jednorodne sąsiedztwo terenu (zwarta zabudowa wiejska) wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto na poziomie zo=0,5.

W związku z występowaniem zabudowy mieszkalnej wyższej niż parterowa, gdzie ostatnia kondygnacja znajduje się na wysokości 5,5 m obliczenia stężeń zanieczyszczeń wykonano dla trzech wysokości: 3,5 m; 4,5 m; oraz 5,5 m (rozpoczynając od wysokości usytuowania najniższego emitora).

Zbiorcze wyniki uwzględniające opisaną wyżej łączną emisję zamieszczono 
w poniższej tabeli.

Tabela 38

Zestawienie obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza w czasie eksploatacji 
inwestycji

| Wielkość | Wartość największa spośród obliczonych [ug/m3] | Wartość odniesienia lub wartość dopuszczalna [ug/m3] | Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| dwutlenek siarki |
| Stężenie 1-godzinowe | 74,085 | 350 | 0,0 |
| Stężenie średnioroczne | 1,12 | 20 | - |
| dwutlenek azotu |
| Stężenie 1-godzinowe | 364,597 | 200 | 0,058 |
| Stężenie średnioroczne | 5,837 | 40 | - |
| tlenek węgla |
| Stężenie 1-godzinowe | 136,406 | 30 000 | 0,0 |
| Stężenie średnioroczne | 0,855 | - | - |
| węglowodory aromatyczne |
| Stężenie 1-godzinowe | 9,507 | 1 000 | 0,0 |
| Stężenie średnioroczne | 0,049 | 43 | - |
| węglowodory alifatyczne |
| Stężenie 1-godzinowe | 20,6 | 3 000 | 0,0 |
| Stężenie średnioroczne | 0,106 | 1 000 | - |
| benzo(a)piren |
| Stężenie 1-godzinowe | 0,027 | 0,012 | 0,068 |
| Stężenie średnioroczne | 0,00014 | 0,001 | - |
| pył zawieszony PM10 |
| Stężenie 1-godzinowe | 682,849 | 280 | 0,11 |
| Stężenie średnioroczne | 6,423 | 40 | - |
| węgiel elementarny, pył |
| Stężenie 1-godzinowe | 0,042 | 150 | 0,0 |
| Stężenie średnioroczne | 0,00016 | 8 | - |

Zaobserwowano przekroczenia wartości odniesienia uśrednione dla okresu 1 godziny dla dwutlenku azotu, benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM10, najwyższa wartość czestości przekroczeń wynosi 0,11% (dla pyłu zawieszonego PM10).

Jednakże wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla jednej godziny nie jest większa niż 0,2% czasu w roku dla w/w substancji.

W załączeniu do przedmiotowych uzupełnień znajdują się wyniki obliczeń wstępnych oraz dane i wyniki obliczeń w pełnym zakresie (obliczenia zostały w całości zamieszczone na płycie CD załączonej do uzupełnień). Załączono interpretację graficzną analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, a dla dwutlenku azotu, benzo(a)pirenu i pyłu PM10 zilustrowano również częstość przekroczeń.

6.6. Gospodarka odpadami

6.6.1. Wymagania formalno-prawne

Gospodarka odpadami przez wiele dziesięcioleci znajdowała się w cieniu dwóch wielkich sektorów ochrony środowiska, jakimi są ochrona wód i ochrona atmosfery. Zaniedbania w tej dziedzinie narastały przez wiele dziesięcioleci, dlatego obecnie ten sektor ochrony środowiska należy do problemów wymagających szybkiego rozwiązania.

Sposób postępowania z odpadami jest określany między innymi w artykułach ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

W artykule 17 ust. 4 w/w ustawy „wymóg uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami”. Wytwórca odpadów prowadzący instalacje w zależności od ilości i od rodzaju wytwarzanych odpadów, zobowiązany jest do:

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie, albo powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne,

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku eksploatacji instalacji, jeśli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów 
lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 
(art. 6 ustawy o odpadach, Dz. U. 2007 Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami).

Wytwórca odpadów jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia ilościowej 
i jakościowej ewidencji odpadów.

Ewidencja ta powinna obejmować :

- karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

- karty przekazania odpadu.

Inwestor w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia zobowiązany będzie do przestrzegania normatywów prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213).

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami (art. 6 ustawy o odpadach, Dz.U. 2007 Nr 39 poz.251 z późn. zm.).

Wytwórca odpadów w myśl ustawy o odpadach zobowiązany jest do prawidłowej gospodarki odpadami, przez co rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad takimi działaniami (art. 3 ustawy o odpadach, Dz.U. 2007 Nr 39 poz.251 z późn. zm.).

6.6.2. Źródła emisji odpadów

Planowana inwestycja będzie polegać na budowie biogazowni rolniczej. Infrastrukturę techniczną będzie stanowić: budynek sterowni, budynek pompowni, moduł kogeneracyjny, zbiornik biogazu, zbiornik pofermentacyjny, zbiornik kondensatu, pochodnia awaryjna.

Biogazownia będzie wyposażona w dwie komory fermentacyjne o całkowitej pojemności 
8 130 m3 oraz zbiorniki magazynowy osadu pofermentacyjnego.

6.6.3. Rodzaje odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji

Podczas realizacji inwestycji powstaną odpady typowe dla prac 
remontowo-budowlanych. Prawdopodobne ilości powstających odpadów zostały przedstawione poniższej.

Tabela 39

Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas realizacji inwestycji

| Lp. | Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Źródło i rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/czas budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Opakowania po materiałach budowlanych wykonane z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, drewna | 0,50 |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady powstające w trakcie budowy studni (odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych) | 0,050 |
| 3. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Gruz ceglany – kawałki cegieł, zaprawa wapienno -cementowa, beton, itp. | 2,00 |
| 4. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Odpady z budowy | 1,00 |
| 5. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady materiałów instalacyjnych i wykończeniowych – kawałki kabli, kawałki elementów wykonanych z tworzywa, kawałki drewna, kawałki wykładzin, itp. | 1,00 |
| 6. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Złom budowlany – kawałki kształtowników, rury, druty, blachy, itp. | 2,00 |
| 7. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | Ziemie z wykopów | 50,00 |
| Razem odpady niebezpieczne | 0,050 |
| Razem odpady inne niż niebezpieczne | 56,50 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
 poz. 1206)

Tabela 40

Sposoby zagospodarowania odpadów powstających w fazie realizacji inwestycji

| Lp. | Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Zagospodarowanie odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | odzysk |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | unieszkodliwianie |
| 3. | 17 01 02 | Gruz ceglany | odzysk |
| 4. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | odzysk |
| 5. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | odzysk |
| 6. | 17 04 05 | Żelazo i stal | odzysk |
| 7. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | odzysk |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206)

Tabela 41

Magazynowania odpadów na etapie realizacji inwestycji

| Lp. | Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Magazynowanie odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpad będzie magazynowany w zamykanym pojemniku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpad będzie magazynowany w zamykanym pojemniku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 3. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 4. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 5. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 6. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 7. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206)

Firma zewnętrzna zajmująca się realizacją inwestycji będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady, będzie wytwórcą odpadów. Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) powinna ona posiadać stosowane decyzje z zakresu gospodarki odpadami oraz przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania  odpadów.

6.6.4. Rodzaje powstających odpadów na etapie eksploatacji zakładu

Według przeprowadzonego rozpoznania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów i Ustawą o odpadach 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) na terenie biogazowni występować będzie emisja  odpadów głównie z grupy 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, odpady w przefermentowanych odpadów 
z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych oraz mogące powstać sporadycznie zużyte elementy maszyn i urządzeń.

Tabela 42

Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas eksploatacji instalacji

| Lp. | Rodzaj odpadu, Kod odpadu | Szacowana ilość w |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* | 0,500 |
| 2. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 02 02* | 0,200 |
| 3. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* 15 02 03 | 0,30 |
| 4. | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* | 0,200 |
| 5. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 16 02 14 | 0,50 |
| 6. | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 | 1,00 |
| 7. | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 19 06 06 | 21 500,00 |
| Razem odpady niebezpieczne | 0,900 |
| Razem odpady inne niż niebezpieczne | 21 502,70 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206)

Tabela 43

Sposoby zagospodarowania odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji

| Lp. | Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Zagospodarowanie odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | odzysk |
| 2. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | odzysk |
| 3. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | odzysk |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | unieszkodliwianie |
| 5. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 13 | odzysk |
| 6. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | odzysk |
| 7. | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | Odpad będzie zagospodarowywany jako produkt wykorzystywany na cele rolnicze zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007 Nr147, poz. 1033). lub poddawany procesom odzysku zgodnie z załącznikiem 5 Ustawy o odpadach(Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206)

Tabela 44

Magazynowanie odpadów na etapie eksploatacji inwestycji

| Lp. | Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Miejsce magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miescu magazynowania odpadów, Oleje będą magazynowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004 r. nr 192 poz.1968). Pojemnik do zbierania oleju odpadowego będzie oznaczony napisem „Olej Odpadowy” oraz kodem odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1206). Miejsce magazynowania będzie utwardzone, zabezpieczone przez zanieczyszczeniem gruntu i opadami atmosferycznymi oraz z utrudnionym dostępem osób trzecich. Obok pojemnika ze zużytym olejem będzie znajdował się sorbent, który posiada właściwości sorpcyjne na wypadek wycieku odpadowego oleju. |
| 2. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Opad będzie magazynowany w oznaczonym oraz zamykanym pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie biogazowni. |
| 3. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Opad będzie magazynowany w oznaczonym oraz zamykanym pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie biogazowni. |
| 4. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Opad w postaci zużytych lamp oświetleniowych nie będzie magazynowany na terenie biogazowni. W momencie jego powstania będzie on natychmiastowo oddawany do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, posiadającego wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie Karty Przekazania Odpadu |
| 5. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 13 | Opad w postaci zużytych urządzeń nie będzie magazynowany na terenie biogazowni. W momencie jego powstania będzie on natychmiastowo oddawany do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, posiadającego wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie Karty Przekazania Odpadu |
| 6. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Opad w postaci zużytych elementów usuniętych ze zużytych urządzeń nie będzie magazynowany na terenie biogazowni. W momencie jego powstania będzie on natychmiastowo oddawany do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiadającego wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie Karty Przekazania Odpadu |
| 7. | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | Odpad będzie magazynowany w dwóch zbiornikach pofermentacyjnym o pojemności 4 065 m3 każdy. Zapewnia to magazynowanie odpadu pofermentacyjnego przez okres 4 miesięcy |

Wnioskowana instalacja pozyskiwania biogazu oparta jest na proces biologicznego przekształcania w warunkach beztlenowych substancji organicznej.

Uproszczony równanie określające zależności w procesie powstawania biogazu przedstawia się następująco:

CnHaOb + (n- a/4 –b/2)H2O ( (n/2- a/8+ b/4) CO2 + (n/2-a/8+b/4) CH4

Zważając na to, iż działalność zakładu będzie polegała na odzysku energii, firma 
BG INVEST Sp. z o.o. będzie prowadzić zgodnie z załącznikiem 5 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2007 Nr 39 poz.251 z późn. zm.) proces odzysku oznaczony symbolem R3. Polega 
on na recyklingu lub regeneracji substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Wykorzystanie produktu pofermentacyjnego powstającego w procesie fermentacji metanowej jako nawozu regulują: ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 147, poz. 1033) oraz rozporządzenie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 14 listopada 2007r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. 2007, Nr 228, poz. 1685)

Proces odzysku R10 zgodnie z załącznikiem 5 do ustawy o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39 poz.251 z późn. zm.) definiowany jest jako proces polegający na Rozprowadzaniu na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 14 listopada 2007r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. 2007, Nr 228, poz. 1685) nakłada obowiązek spełnienia następujących warunków:

- odpad pofermentacyjny spełnia  wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- odpad pofermentacyjny spełnia  wymagania określone dla komunalnych osadów ściekowych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

- materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

- odpad pofermentacyjny  przed  zastosowaniem poddany zostanie rozdrobnieniu,

- odpad pofermentacyjny stosowany będzie równomiernie na całej powierzchni gleby,

- odpad pofermentacyjny rozprowadzany będzie na powierzchni ziemi maksymalnie do głębokości 30 cm,

- odpad będzie stosowany na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady będzie stosowany w taki sposób i w takiej ilości, aby jego wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- odpad będzie spełniał wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów organicznych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone będą przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości.

6.6.5. Rodzaje powstających odpadów na etapie ewentualnej likwidacji 
      przedsięwzięcia

W przypadku działań związanych z rozbiórką przedmiotowego obiektu, należy spodziewać się  powstawania znacznych ilości typowych odpadów budowlanych, metali żelaznych, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz odpadów zużytej infrastruktury technicznej.

Tabela 45

Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas likwidacji inwestycji

| Lp. | Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Źródło i rodzaj odpadu | Masa odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Opakowania po materiałach budowlanych wykonane z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, drewna | 0,50 |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady powstające w trakcie likwidacji obiektów (odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych) | 0,050 |
| 3. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Gruz ceglany – kawałki cegieł, zaprawa wapienno -cementowa, beton, itp. | 20,00 |
| 4. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Odpady z budowy | 5,00 |
| 5. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady materiałów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych – kawałki kabli, kawałki elementów wykonanych z tworzywa, kawałki drewna, kawałki wykładzin, itp. | 50,00 |
| 6. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Złom budowlany – kawałki kształtowników, rury, druty, blachy, itp. zbiorniki technologiczno-magazynowe | 50,00 |
| 7. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | Ziemie z wykopów | 10,00 |

Tabela 46

Sposoby zagospodarowania odpadów powstających w fazie likwidacji inwestycji

| Lp. | Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Zagospodarowanie odpadów | Magazynowanie odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | odzysk | Odpad będzie magazynowany w zamykanym pojemniku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | unieszkodliwianie | Odpad będzie magazynowany w zamykanym pojemniku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 3. | 17 01 02 | Gruz ceglany | odzysk | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 4. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | odzysk | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 5. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | odzysk | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 6. | 17 04 05 | Żelazo i stal | odzysk | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |
| 7. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | odzysk | Odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót budowlanych |

Ilości odpadów są na obecnym etapie trudne do oszacowania, w tabeli podano wartości oszacowane, które mogą być obarczone dużym błędem.

Firma zewnętrzna zajmująca się ewentualną likwidacją inwestycji będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) powinna ona posiadać stosowane decyzje z zakresu gospodarki odpadami oraz przekazać wytworzone odpady 
do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania  odpadów.

6.6.6. Wyszczególnienia rodzajów oraz ilości odpadów przewidzianych 
      do odzysku

Działalność produkcyjna będzie się wiązać głównie z odzyskiem odpadów, poprzez produkcję metanu, przy wykorzystaniu procesu fermentacji beztlenowej.

Proces odzysku będzie polegał na wykorzystywaniu dwóch substratów jednocześnie, kiszonki z kukurydzy, które będą wymieszane z odpadami pochodzenia rolniczego. W tym przypadku jest nim obornik bydlęcy (proces koofermentacji).

W biogazowniach rolniczych, gnojowica jako podstawowy substrat fermentacji jest powszechnie beztlenowo rozkładana razem z roślinami energetycznymi jako kosubstrat.

Tabela 47

Rodzaje i ilości odpadów, planowane do odzysku metodą R 3

| Kod zgodny z katalogiem | Nazwa odpadu | Masa odpadu poddana procesowi odzysku Mg/rok | Proces odzysku |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 6 500 | R3 |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślina (odpady z warzyw, wytłoki z jabłek) | 9 500 | R3 |
| 02 07 80 | Wywar gorzelniany | 2 500 | R3 |
| 02 02 02 | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 7 000 | R3 |
| RAZEM | 25 500 |  |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206)

Zważając na to, iż działalność zakładu będzie polegała na odzysku energii, firma 
BG INVEST Sp. z o.o. będzie prowadzić zgodnie z załącznikiem 5 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2007 Nr 39 poz.251 z późn. zm.) proces odzysku oznaczony symbolem R3. Polega 
on na recyklingu lub regeneracji substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).	Proces odzysku będzie polegał na:

- rozładunek surowca,

- substrat zadawany jest do fermentora za pomocą podajnika,

- proces beztlenowej fermentacji,

- produkcja metanu,

- osad pofermentacyjny trafia do dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 
4 065 m3 każdy (łączna pojemność zbiorników- 8 130 m3).

6.6.7. Wnioski i zalecenia

Prawidłowa prowadzona gospodarka odpadami oparta jest w pierwszej kolejności 
na minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, następnie na zgodnym z zasadami ochrony środowiska odzysku odpadów. ostatnim etapem jest zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Na terenie inwestycji nie ma możliwości minimalizacji ilości powstających odpadów, odpady których powstania nie da się uniknąć będą zagospodarowywane w sposób zgodny 
z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

Ze względu na charakterystyczny profil działalności przedsiębiorstwa polegający 
na odzysku energii, należy przestrzegać przepisów odrębnych dotyczących odzysku odpadów oraz prowadzić proces technologiczny w taki sposób aby nie powstawały odpady produkcyjne.

BG INVEST Sp. z o.o. zgodnie art. 26 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) zobligowana jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku. Dodatkowo zobowiązana jest 
do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 17 Ustawy o odpadach 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) lub zezwolenia 
na wprowadzanie do obrotu handlowego nawozów organicznych zgodnie z art. 4 Ustawy 
o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. 2007 Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.).

6.7. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu właściwego klimatu akustycznego. Można to osiągnąć w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest 
on dotrzymany.

Klimat akustyczny na terenie instalacji jest wypadkową uciążliwości akustycznej generowanej przez wszystkie urządzenia funkcjonalnie związane z przedmiotowym zakładem. Modelując poziom hałasu uwzględniono występujące źródła przemysłowe 
i komunikacyjne. Źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będą:

- transport samochodowy – przewidywane natężenie ruchu będzie wynosiło 
4 pojazdy ciężarowe/dobę, dowożące materiał wsadowy, wywożące nawóz pofermentacyjny, oraz pojazd załadunkowy,

- urządzenia elektromechaniczne służące do przetwarzania materiału wsadowego 
i wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W zakresie emisji hałasu przedmiotowa instalacja będzie funkcjonowała przez
8 326 h/rok. Przerwa technologiczna w pracy modułu kogeneracyjnego będzie trwała 
860 h/rok. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości około 50 metrów, w kierunku północno-zachodnim od granicy działki na którym planuje się przedsięwzięcie.

Głównymi źródłami hałasu na terenie przedmiotowej biogazowni będą moduł kogeneracyjny, którego silnik emituje hałas na poziomie 99 dB oraz gazy wylotowe, emitujące hałas 121 dB.

Umieszczenie agregatu w stalowym kontenerze ograniczy emisję do środowiska. Przyjęto, że izolacyjność kontenera wyniesie RW = 35 dB, co zapewni zminimalizowanie hałasu na zewnątrz. Na wylocie gazów zostanie, z kolei zainstalowany tłumik spalin. Izolacyjność akustyczna przedmiotowego tłumika wyniesie RW = 45 dB. Poziomy mocy akustycznej dla modułu kogeneracyjnego, wylotu gazu oraz mieszalnika materiałów  wsadowych przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez zleceniodawcę.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową charakterystykę źródeł emitujących hałas pochodzących z procesów technologicznych.

Tabela 48

Szczegółowa charakterystyka źródeł hałasu

| Lp. | Nazwa źródła | LAW1 | Czas działania [h] 2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszalnik materiałów wsadowych | 98 dB | 8 | Umieszczony w zbiorniku o izolacyjności akustycznej właściwej Rw = 35 dB |
| 2. | Moduł kogeneracyjny | 121 dB w odl. 1 m bez tłumika akustycznego | 8 | Na wylocie umieszczony zostanie tłumik o izolacyjności akustycznej właściwej Rw = 45 dB |
| 3. | Wylot gazu na module kogeneracyjnym | 99 dB | 8 | Umieszczony w stalowym kontenerze o izolacyjności akustycznej właściwej nie mniejszej niż RW = 35 dB |
| 4. | Pojazdy ciężkie | 101,4 dB | 2 | Natężenie pojazdów - 4 pojazdy/dobę, Prędkość pojazdu na terenie inwestycji - 10 km/h, max. 10 operacji manewrowych w porze dnia. |

- Poziom mocy akustycznej

- Czas działania w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych następujących po sobie godzin w ciągu pory dnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) proponowane dopuszczalne poziomy hałasu dla przedmiotowej inwestycji nie będą przekraczały poziomów, przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela 49

Proponowane poziomy dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska dla przedmiotowej instalacji

| Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu LAeq [dB] |
| --- | --- |
|  | LAeq D | LAeq N |
| tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 50 | 40 |
| tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży |  |  |
| tereny domów opieki społecznej |  |  |
| tereny szpitali w miastach |  |  |

Źródło: Rozporządzenie MŚ z 14.06.07r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826)

Wyżej wymienione poziomy będą zachowane poza granicami działki do której inwestor posiada tytuł prawny. Jak wynika z założeń projektowych, funkcjonowanie inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Poziom hałasu generowany przez biogazownię będzie niższy od poziomów dopuszczalnych określonych w cytowanym rozporządzeniu zatem nie ma przeciwwskazań do prowadzenia tejże działalności.

6.8. Oddziaływanie na obiekty ochrony obszarowej

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszarów cennych przyrodniczo, chronionych na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004  Nr 92 poz. 880).

Do zlokalizowanych najbliżej planowanej inwestycji obszarów chronionych należą:

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053),

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003),

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki (PLH100015),

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Grabinka (PLH140044),

- Bolimowski Park Krajobrazowy,

- rezerwat przyrody Puszcza Mariańska,

- pomnikowe okazy drzew zlokalizowane na terenie miejscowości Waleriany, Studzieniec i Kamion.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizację w znacznej odległości od ww. obszarów cennych przyrodniczo nie przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania w związku z jej realizacją. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie ograniczone tylko do terenu, do którego tytuł prawny posiada inwestor.

6.9. Oddziaływanie na dobra kultury

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczone będzie do terenu inwestora, dlatego nie przewiduje się negatywnego wpływu na istniejące w pobliżu przedmiotowej inwestycji dobra kultury.

6.10. Oddziaływanie na krajobraz

Budowa tego typu obiektu zmieni niewątpliwie krajobraz terenu, na którym jest planowana jego realizacja.  Wprowadzając pewne działania można jednak ten wpływ ograniczyć, poprzez harmonijne zagospodarowanie terenu i wprowadzenie nasadzeń roślinności niskiej i wysokiej. Obecnie obszar ten stanowi teren niezagospodarowany, na którym nie występuje roślinność wysoka. Nie nastąpi więc konieczność wycinki drzew lub krzewów. Zatem, mając na uwadze powyższe można stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, mimo iż zmieni otaczający ją krajobraz, nie będzie wywierać na niego negatywnego wpływu.

6.11. Oddziaływanie na ludzi

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości około 50 metrów, w kierunku północno-zachodnim od granicy działki na którym planuje się przedsięwzięcie. Analizując wielkości emisji z opisywanej inwestycji, zamykające się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, można stwierdzić, iż inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi oraz ich dobra materialne. Nie będzie także powodować uciążliwości zapachowej.

6.12..Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
	    przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie,
	    pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- 
	    i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Ocena bezpośredniego wpływu oddziaływania na środowisko opisywanego przedsięwzięcia polega na oszacowaniu jego wpływu na poszczególne elementy środowiska w trakcie użytkowania instalacji.

Wpływ pośredni inwestycji na środowisko został przedstawiony jako skutki spowodowane w środowisku przez niewłaściwe postępowanie.

Skumulowane oddziaływanie instalacji, to sumaryczne obciążenie wszystkich elementów środowiska w krótkim czasie.

Stałe oddziaływanie instalacji można określić na podstawie stałych parametrów procesów technologicznych powodujące jednakowe skutki w środowisku na przestrzeni dłuższego czasu.

Chwilowe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko cechuje określenie emisji 
w jednostce czasu. Korzystanie instalacji ze środowiska wynikać może z wykorzystywania jego zasobów, bądź z powstających emisji.

Bezpośrednim skutkiem wynikającym z istnienia przedsięwzięcia będą emisje 
do środowiska. W odniesieniu do opisywanej instalacji będzie to:

- emisja hałasu do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

- emisja odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

- emisja do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

- emisja ścieków do wód powierzchniowych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

- emisja substancji do gleby na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W poniższych tabelach przedstawiono prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, częstotliwość oraz odwracalność oddziaływań planowanej inwestycji.

Tabela 50

| Elementy środowiska | Oszacowany stopień oddziaływania inwestycji na środowisko |
| --- | --- |
|  | zmiany nieodwracalne | zmiany odwracalne |
|  | istotne | nieznaczne | istotne | nieznaczne |
| Jakość powietrza i warunki klimatyczne |  |  | x |  |
| Gleby i złoża kopalin |  |  |  | x |
| Wody podziemne i warunki hydrologiczne |  |  |  | x |
| Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne |  |  |  | x |
| Klimat akustyczny |  |  | x |  |
| Krajobraz | x |  |  |  |
| Funkcjonowanie ekosystemów |  |  |  | x |
| Dziedzictwo historyczne i kulturowe |  |  |  | x |
| Użytkowanie terenu |  |  | x |  |

Tabela 51

| Element środowiska poddany oddziaływaniu | Szacowany stopień oddziaływania na środowisko |
| --- | --- |
|  | Prawdopodobieństwo oddziaływania | Skala oddziaływań | Czas trwania/ekspozycji |
| Jakość powietrza i warunki klimatyczne | 4 | 3 | okresowy |
| Gleby i złoża kopalin | 1 | 2 | stały |
| Wody podziemne i warunki hydrologiczne | 1 | 1 | sporadyczny |
| Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne | 1 | 1 | sporadyczny |
| Klimat akustyczny | 4 | 3 | okresowy |
| Krajobraz | 3 | 2 | stały |
| Funkcjonowanie ekosystemów | 1 | 1 | stały |
| Dziedzictwo historyczne i kulturowe | 1 | 1 | brak |
| Zmiana użytkowania terenu | 3 | 1 | stały |

* do ewaluacji oceny środowiskowej przyjęto 5 stopniową skalę ocen.

Ocena wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska została przeprowadzona na podstawie informacji uzyskanych od prowadzącego instalację, producenta maszyn i urządzeń planowanych do zastosowania oraz w oparciu o własne doświadczenie w tej dziedzinie w analogicznych obiektach.

Ponadto w fazie eksploatacji inwestycji proponuje się monitoring, który polegał będzie przede wszystkim na okresowym sprawdzaniu stanu technicznego i szczelności urządzeń technicznych, które warunkują nieprzenikanie substancji zanieczyszczających do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo w razie potrzeby zostaną wykonane badania jakości gleby na danym terenie w celu stwierdzenia czy prowadzona na terenie przedmiotowej instalacji działalność powoduje negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne.

6.13. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko

Tabela 52

Katalog potencjalnych awarii przemysłowych

| KATALOG POTENCJALNYCH INCYDENTÓW I AWARII ŚRODOWISKOWYCH |
| --- |
| Lp. | Aspekt środowiskowy | Rodzaj awarii | Podstawowe zasady postępowania |
| 1. | Emisja spalin oraz wycieki oleju, paliwa lub płynów zapobiegających zamarzaniu do gleby i ziemi | 1. Uszkodzenie lub nieszczelność układu smarowania lub paliwowego, 2. Wyciek oleju, paliwa lub płynów zapobiegających zamarzaniu z pojemnika, | 1. Zawiadomić kierownictwo budowy/zakładu, WIOŚ, PSP 2. Usunąć warstwę gruntu zanieczyszczoną, aż do głębokości na która przeniknęła substancja niebezpieczna dla środowiska, 3. Oznakować usuniętą warstwę ziemi lub gleby i przekazać ją firmie posiadającej zezwolenie na gospodarkę odpadami, 4. Jeżeli wycieki są spowodowane awarią sprzętu, to sprzęt należy usuną z placu budowy i przetransportować do warsztatu. |
| 2. | Ponadnormatywna emisja gazów do powietrza oraz zanieczyszczenie gleby lub ziemi substancjami niebezpiecznymi | 1. Awaria agregatu kogeneracyjnego 2. Zaburzenia w procesie fermentacji | 1. Zawiadomić kierownictwo kontraktu, WIOŚ, PSP 2. Usunąć warstwę gruntu zanieczyszczoną, aż do głębokości na którą przeniknęła substancja niebezpieczna dla środowiska lub usunąć resztki zanieczyszczenia z powierzchni posadzki lub podłogi, 3. Oznakować usuniętą warstwę ziemi lub gleby i przekazać ją firmie posiadającą zezwolenie na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi. |
| 3. | Hałas i drgania związane z pracą sprzętu, urządzeń lub środków transportu | Uszkodzenie sprzętu, urządzenia lub środka transportu powodujące wzrost hałasu lub drgań (np. układy wydechowe pojazdów mechanicznych) | 1. Zawiadomić kierownictwo budowy/zakładu 2. Usunąć przyczynę hałasu lub drgań sprzętu, 3. Nie eksploatować sprzętu do czasu usunięcia uszkodzenia |
| 4. | Wprowadzanie ścieków do wody, gleby i ziemi | Uszkodzenie lub nieszczelność instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub przemysłowej | 1. Zawiadomić kierownictwo kontraktu oraz służby ochrony środowiska (WIOŚ, PSP) 2. Usunąć warstwę gruntu zanieczyszczoną, aż do głębokości na która przeniknęła substancja niebezpieczna dla środowiska, 3. Jeżeli zanieczyszczenie jest spowodowane awarią sprzętu lub instalacji, to należy usunąć przyczynę powodującą zanieczyszczenie gruntu. |
| 5. | Emisja odpadów | Nieszczelność pojemnika do magazynowania odpadów niebezpiecznych | 1.Zawiadomić kierownictwo budowy/zakładu oraz służby ochrony środowiska (WIOŚ, PSP) 2. Usunąć warstwę gruntu zanieczyszczoną, aż do głębokości na która przeniknęła substancja niebezpieczna dla środowiska, 3. Przedłożyć do odpowiedniego organu administracji zgodnie z art. 17a Ustawy o odpadach informacje na temat wytworzonych odpadów oraz sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku sytuacji awaryjnej. |

7. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, 
       ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

7.1. Powietrze atmosferyczne

Emisja do powierza będzie pochodzić głównie z procesu spalania biogazu oraz ze środków transportu na terenie inwestycji. Spalanie biogazu, w porównaniu do innych paliw wiąże się ze stosunkowo niską emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Przeprowadzone obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wskazują na zachowanie standardów ochrony powietrza przez przedmiotowe przedsięwzięcie.

7.2. Hałas

Wybrany przez inwestora wariant funkcjonowania zakładu, zarówno pod względem czasowym, jak i infrastrukturalnym jest optymalnym rozwiązaniem dla tego typu instalacji. Oddziaływanie akustyczne do środowiska przedmiotowej inwestycji nie będzie negatywnie wpływać na jakość klimatu akustycznego. Oddziaływanie akustyczne, przedmiotowej inwestycji, na środowisko zostanie ograniczone poprzez:

- zlokalizowanie najbardziej uciążliwego źródła hałasu, którym jest moduł kogeneracyjny wewnątrz kontenera,

- zastosowanie tłumika na wylocie spalin, który ograniczy poziom emitowanego hałasu przez gazy wylotowe.

W związku z tym, iż poziom emisji hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych regulowanych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
(Dz.U Nr 120, poz. 826) nie zachodzi potrzeba zastosowania działań minimalizujących w postaci zabezpieczeń akustycznych takich jak np. budowa barier akustycznych.

7.3. Gospodarka odpadami

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami tzn. odpowiednie magazynowanie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów stwarzają warunki, przy których oddziaływanie na środowisko ograniczono do minimum. Przy każdym rodzaju działalności należy liczyć się z emisją odpadów, ważne jest natomiast ich prawidłowe magazynowanie 
i przekazywanie podmiotom do tego uprawnionym, co będzie miało miejsce w przypadku planowanego przedsięwzięcia.

7.4. Wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie przedmiotowej instalacji będą powstawały ścieki bytowe. Kierowane one będą do szczelnych zbioników bezodpływowych a następnie na podstawie stosownej umowy przekazywane uprawnionym podmiotom.

Wody opadowe będą natomiast podczyszczone i odprowadzane do zbiornika bezodpływowego.

7.5. Fauna i flora

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, zakłada się, że inwestycja nie naruszy składników fauny jaki flory. Tereny nie zajęte przez budynki i drogi dojazdowe obsadzone zostaną trawą i innymi gatunkami roślin rodzimych.

7.6. Powierzchnia ziemi

Konieczność wykonania prac ziemnych będzie oddziaływać na powierzchnię ziemi. Budowa obiektu oraz prace budowlane niewątpliwe spowodują nieodwracalne przekształcenie powierzchni ziemi.

Wprowadzając pewne działania można jednak ten wpływ ograniczyć, poprzez harmonijne zagospodarowanie terenu i wprowadzenie nasadzeń roślinności niskiej i wysokiej. Obecnie obszar ten stanowi teren niezagospodarowany, na którym nie występuje roślinność wysoka. Nie nastąpi więc konieczność wycinki drzew lub krzewów	Zatem, mając na uwadze powyższe można stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, mimo iż zmieni otaczający ją krajobraz, nie będzie wywierać na niego negatywnego wpływu.

7.7. Dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Zarówno dobra materialne jak i zabytki kulturowe zostaną nienaruszone. W obrębie działek i w ich sąsiedztwie nie są zlokalizowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 
i archeologiczną.

8.  Poważne awarie

Zakład nie jest zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 
Nr 30, poz. 208) niniejsza inwestycja nie jest zaliczana do żadnej z wymienionych grup zakładów, tak więc nie jest wymagane sporządzanie planów i raportów na wypadek takich sytuacji.

Do poważnych awarii mogących wystąpić w trakcie funkcjonowania można zaliczyć pożar czy wyciek paliw na parkingu z pojazdów napełnionych paliwem. W wyniku pożaru mogłyby być emitowane zwiększone ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jak również ścieków (powstałych w trakcie gaszenia pożaru). Jednakże instalacja wyposażona zostanie 
w niezbędny sprzęt gaśniczy, a pracownicy zostaną poinformowani o procedurach stosowanych w takich wypadkach. Ponadto do poważnych awarii mogących potencjalnie wystąpić na tego typu obiekcie jest przeciek instalacji rurociągowej, sytuacja taka jest minimalizowana poprzez system ciągłej 24 h kontroli oraz system zaworów odcinających. Dodatkowo jest możliwe wystąpienie wad ukrytych urządzeń wchodzących w skład instalacji, sytuacja taka będzie rozwiązywana na podstawie umowy serwisowej z firmą, która w ciągu 24 h ma obowiązek pojawić się na obiekcie i awarię naprawić.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, powołanych do zwalczania skutków poważnych awarii są jednostki Państwowej Straży Pożarnej, posiadające stosowne instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii.

Do awarii podczas pracy przedmiotowej biogazowni zalicza się również zakłócenia 
w procesie fermentacyjnym, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do przerwania procesu. Skutkuje to obumieraniem kolonii bakteryjnych lub zaburzeniem cyklu ich wzrostu. Tego typu zajście może być spowodowane spadkiem temperatury w zbiornikach lub wprowadzeniem niepożądanego składnika wraz z którymś z substratów.

Oba zagrożenia nie mają jednak charakteru dynamicznego. Obumieranie kolonii objawia się niższą aktywnością bakterii, która jest zauważana wcześniej. Możliwe jest więc stwierdzenie przyczyny i zareagowanie adekwatne do spadku aktywności kolonii bakteryjnych.

Do awarii można zaliczyć również zakłócenia w pracy modułu kogeneracyjnego lub 
w wytwarzaniu energii elektrycznej. Spowodowane one mogą być uszkodzeniem generatora lub transmisji, możliwym w wyniku ukrytej wady urządzenia. Umowa serwisowa zobowiązuje jednak dostawcę, bądź firmę serwisującą do usunięcia zgłoszonej usterki. Przepełnienie zbiornika magazynowego biogazu uruchamia automatycznie system spalania gazu w pochodni.

Możliwe jest również zajście sytuacji, w której nastąpi przeciek z sieci rurociągów lub rozszczelnienie czaszy zbiornika magazynowego. Może być to spowodowane następstwem zużycia lub wypadku. Lokalizacja tego typu awarii jest natychmiastowa, poprzez automatyczny system obsługujący poszczególne odcinki. Do czasu usunięcia usterki istnieje możliwość odcięcia poszczególnych segmentów poprzez zawory.

9. Obszar ograniczonego użytkowania

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25
poz. 150) obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

Przeprowadzona dla potrzeb opracowania niniejszego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analiza, a zwłaszcza rozpoznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wykazują, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwość obiektu zamyka się w obrębie nieruchomości objętych inwestycją, do których inwestor posiada tytuł prawny.

10. Oddziaływanie transgraniczne inwestycji

Z uwagi na położenie geograficzne oraz skalę oddziaływań przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego obiektu na środowisko.

11. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych 
	z   planowanym   przedsięwzięciem

Konflikty społeczne na tle środowiskowym powstają gdy co najmniej dwa podmioty działają ze sobą w konflikcie, oraz gdy w pewnym miejscu i czasie ujawnione zostały 
i przedstawione kolidujące ze sobą tendencje, niezgodne cele, sprzeczne interesy.

Konflikty te powstają i przebiegają między ludźmi ze względu na przyszłe i obecne ich działania w środowisku. Konflikt środowiskowy jest bezpośrednią, jawną interakcją społeczną, w której działania każdej strony prowadzą do utrudniania przeciwnikowi jego celów związanych z wykorzystaniem dóbr środowiskowych.

Teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się 
w odległości około 50 metrów od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Ogrodzony będzie siatką, bez możliwości wkroczenia osób trzecich, monitorowany 24 godziny/dobę. Zastosowanie także wszelkich zabezpieczeń przeciwpożarowych i wszelkich rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających negatywny wpływ na środowisko i ludzi, 
a także biorąc pod uwagę, że oddziaływanie hałasu, emisji pyłów i gazów, ścieków mieści się w dopuszczalnych normach można przypuszczać, że nie powinny wystąpić jakiekolwiek konflikty społeczne związanych z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dodatkowym argumentem za otwarciem instalacji jest stworzenie nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców.

12. Porównanie zastosowanej technologii z art. 143 Ustawy 
        Prawo ochrony środowiska

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się  w szczególności:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

podstawą działalności omawianej instalacji będzie przetwarzanie nawozów 
	naturalnych w energię i nawóz organiczny charakteryzujący się 
	zredukowanym ładunkiem fosforu i azotu;

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

skojarzenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez wykorzystanie 
	modułu kogeneracyjnego pozwala na pokrycie zapotrzebowania instalacji oraz 
	innych obiektów na danym obszarze;

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

zużycie wody oraz energii elektrycznej powinno być stałe bez względu 
	na wielkość produkcji, zależeć będzie jedynie od warunków atmosferycznych 	(głównie energia cieplna);

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

technologia wykorzystywana w przedmiotowej instalacji polega 
	na wytwarzaniu biogazu z naturalnych substancji organicznych, które 
	w   niektórych   przypadkach   traktowane   są   jako   odpad;

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

ze względu na lokalizację oraz wielkość omawianej biogazowni zasięg emisji 	zanieczyszczeń jest zminimalizowany;

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

projekt instalacji, jak i sama organizacja i eksploatacja są oparte 
	na   sprawdzonych   metodach   europejskich;

- postęp naukowo-techniczny;

eksploatacja instalacji będzie prowadzona zgodnie z postępem 
	naukowo-technicznym w dziedzinach zagospodarowania bioodpadów, a także 	pozyskiwania z nich energii.

Zastosowane  instalacje, urządzenia techniczne i rozwiązania technologiczne są nowoczesne i zapewniają wysoki stopień zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko. Przy prawidłowej eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przedmiotowa instalacja spełnia warunki określone w artykule 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

13. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja objęta przedmiotem niniejszego Raportu oddziaływania na środowisko aplikuje o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

14. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego 
	 przedsięwzięcia

14.1. Etap budowy

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne etap budowy instalacji objętej wnioskiem wymaga objęcia monitoringiem następujących elementów:

- monitorowanie oddziaływań środowiskowych zidentyfikowanych w niniejszym raporcie w odniesieniu do etapu budowy;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót;

- monitorowanie prawidłowego przebiegu prac ziemnych;

- kontrola prowadzonych prac pod kątem przestrzegania przepisów bhp;

- akceptowanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności oraz certyfikatów zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego procedurą;

- kontrola, czy ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu są zgodne z rzeczywistością, poprzez monitoring zmian środowiska.

Kontrola, o której mowa w powyższym punkcie powinna dotyczyć w szczególności:

- prawidłowego zorganizowania zaplecza budowy;

- prawidłowej lokalizacji placu budowy;

- prawidłowego magazynowania odpadów;

- prawidłowej lokalizacji składowania materiałów budowlanych;

- gospodarowania odpadami;

- ruchu pojazdów na placu budowy i transportu ciężarowego;

- demontażu i przywracania do stanu pierwotnego zaplecza i placu budowy.

Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  Prawidłowa lokalizacja placu powinna zapewniać zapewnienie najlepszego układu organizacyjno – technicznego na budowie z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy .

Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i być oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być zaopatrzone w balustrady z poręczą ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m również zabezpiecza się balustradą. Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych - 4%; dla wózków bezszynowych - 5% i  dla taczek - 10%.

Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
          Prawidłowe składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące odległości: 0,75 m od ogrodzeń lub zabudowań, 5,0 m - od stałego stanowiska pracy.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być przechowywane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Materiały workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta.   Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Na budowie trzeba też wyznaczyć miejsce do składowania odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi ustawy o odpadach.

Monitoring oddziaływań środowiskowych na etapie budowy opierał się będzie na prowadzeniu przez kierownika budowy bieżącej kontroli i nadzoru wykonywanych przez niego prac budowlanych zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

14.2. Etap eksploatacji

Monitoring instalacji na etapie użytkowania będzie polegał na:

- Weryfikacji skuteczności zastosowanych działań minimalizujących skutki oddziaływania na środowisko;

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

- okresowe przeglądy techniczne separatora, neutralizatora  wraz ze sprawdzeniem drożności i sprawności w/w urządzeń,

- wizualna kontrola utwardzonych powierzchni,

- przeglądy maszyn i urządzeń przez UDT,

W zakresie ochrony powietrza:

- okresowe przeglądy techniczne filtrów,

- okresowe przeprowadzanie kontroli szczelności zbiorników technologicznych,

W zakresie gospodarki odpadami:

- kontrola miejsc magazynowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

- przestrzeganie segregacji odpadów i weryfikacja ilości powstających niewyselekcjonowanych, zmieszanych odpadów .

W zakresie ochrony przed hałasem:

- przeglądy maszyn i urządzeń przez UDT,

- utrzymywanie wszystkich urządzeń mechanicznych w wysokiej sprawności technicznej.

- Określeniu wpływu na środowisko zrealizowanej inwestycji pod kątem zastosowanych działań;

Proponuje się następujący zakres monitoringu powykonawczego:

W celu zweryfikowania emisji hałasu do środowiska z przedmiotowej proponuje się wykonanie wstępnych pomiarów emisji hałasu do środowiska, w bezpośrednim okresie po ukończeniu rozruchu instalacji, zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną.

Podstawa prawna:

- Art. 147-149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206, poz. 1291),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366).

Normy:

- PN-EN ISO 3744 – „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów poziomów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.”

- PN-EN ISO 3746 - „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów poziomów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.”

- PN-ISO 8297 - „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku. Metoda techniczna.”

Pomiar należy zrealizować w laboratorium posiadającym odpowiednią akredytację PCA w przedmiotowym zakresie.

- Sprawdzaniu prawidłowego gospodarowania odpadami na terenie zakładu  poprzez  jakościową i ilościową ewidencję odpadów na którą składają się:

- karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

- karty przekazania odpadu.

15. Opis metod prognozowania

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano następujące metody:

- indukcyjno-opisową,

- modelowania matematycznego,

- analogii środowiskowych.

16. Trudności jakie napotkano opracowując raport

Podczas opracowywania niniejszego projektu nie napotkano na większe trudności.

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę biogazowni rolniczej w miejscowości Aleksandria, zlokalizowanej w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim. Realizacja inwestycji planowana jest w miejscowości Aleksandria na działkach o numerach ewidencyjnych 228 i 180, w obrębie 0001-Aleksandria.

Zgodnie z art. 59 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udzieleniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227) inwestycja jest zaliczana do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Należy zaznaczyć, że omawiana inwestycja, ze względu na charakter swojej działalności zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
nie ma charakteru obligatoryjnego, zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz.U. 2007  Nr 158, poz. 1105).

Obowiązek sporządzenia raportu i jego zakres, wynika z postanowienia z dnia             6 lipiec 2010, sygnatura: OŚ. 7336/2/2010 wydanego przez Burmistrza Gminy Puszcza Mariańska na podstawie uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 czerwca 2010, znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6614-972/10 oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Żyrardowie z dnia 
1 lipiec 2010 , znak: ZNS/712/18/2010.

Realizacja inwestycji jest planowana na działkach ewidencyjnych o numerach ewidencyjnych 228 i 180 obręb 0001- Aleksandria
o następujących powierzchniach:

- działka nr 180 – 1,48 ha,

- działka nr 228 – 1,84 ha.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w miejscowości Aleksandria, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim. Teren przeznaczony pod budowę biogazowni na działce o numerze 228 składa się obecnie z gruntów ornych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren działek w odległości 90 m od drogi. Na pozostałą powierzchnię działek , nie objętą MPZP Inwestor wystąpi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowe działki rozgranicza droga powiatowa. Inwestycja obejmuje również budowę wjazdu i drogi wewnętrznej o długości 120 m na działce nr 228. Na działce o numerze ewidencyjnym 180 znajdować się będzie zaplecze socjalno – bytowe w postaci istniejącego obecnie budynku, należącego do Inwestora.

Otoczenie działki, na której planowana jest realizacja inwestycji stanowią tereny użytkowane rolniczo oraz tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości około 50 metrów, w kierunku północno-zachodnim od granicy działki na którym planuje się przedsięwzięcie.

Inwestycja polegająca na budowie biogazowni zlokalizowana zostanie na działce 
nr 228 o powierzchni 10,840 m2. Obecnie na terenie działki nie występuje żadna zabudowa, jest to obszar rolniczy. Powierzchnię ok. 3200 m2 zajmować będzie zabudowa, 1000 m2 stanowić będą powierzchnie o utwardzonej nawierzchni. Pozostałą część działki 5000 m2 zajmować będzie powierzchnia biologicznie czynna. Wzdłuż granic działki, w ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor planuje nasadzenia drzew i krzewów.

Działka na której zlokalizowane zostanie zaplecze socjalno – bytowe  o nr 180, ma powierzchnię 10,480 m2. Około 150 m2 stanowi obecnie istniejący budynek o funkcji mieszkalno – użytkowej należący do Inwestora, pozostała część terenu nie jest przewidziana do zagospodarowania w ramach planowanej Inwestycji.

Podstawowym przedmiotem działalności biogazowni jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o biogaz uzyskiwany metodą metanowej fermentacji biomasy. Substratem do produkcji biogazu, w omawianej instalacji będą odpady z warzyw, wytłoki z jabłek, obornik kurzy, kukurydza, wywar gorzelniany, gnojowica.

Dodatkowym produktem powstającym w procesie technologicznym będzie nawóz organiczny, służący do użyźniania pól uprawnych.

Energia elektryczna i cieplna pochodząca z biogazu produkowana będzie 
w sprzężonym module kogenerecyjnym, o mocy elektrycznej na około 1,1 MW oraz mocy cieplnej około 1 MW.

Omawiana biogazownia będzie w ciągu roku w stanie wyprodukować energię elektryczną w ilości 8 734 188 kWh oraz energię cieplną w ilości 8 285 855 kWh. Energia 
ta będzie pokrywać zapotrzebowanie na cele własne instalacji, a pozostała część będzie sprzedawana do pobliskiego tartaku i do zakładu energetycznego.

Prawidłowa eksploatacja instalacji praktycznie nie będzie wywoływać trwałych oddziaływań na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, emisję hałasu oraz powietrza.

Na terenie przedmiotowej biogazowni zastosowane zostaną również współczesne rozwiązania ochrony środowiska, minimalizujące wpływ przedmiotowej inwestycji do niezbędnego minimum.

18. Wykaz załączników

- Postanowienie Wójta Gminy Puszczy Mariańska nakładające obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

- KRS,

- Wypis z rejestru gruntów,

- Tytuł prawny do nieruchomości,

- Mapa zagospodarowania terenu inwestycji,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- Tło zanieczyszczeń,

- Mapa uwzględniająca lokalizację emitorów,

- Analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne – obliczenia ,

- Analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne – mapy,

- Analiza oddziaływania na klimat akustyczny w porze dziennej – dane wejściowe, mapa,

- Analiza oddziaływania na klimat akustyczny w porze nocnej – dane wejściowe, mapa.